URZĄD GMINY GRABICA

GRABICA 66

97-306 GRABICA

TEL/FAX: (044) 616-11-88

TEL: (044) 616-11-25

http://www.gmina.grabica.propl.com

ZNAK SPRAWY: 3410-5/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ DZIWLE O DŁUGOŚCI 1.057 M

ZATWIERDZAM:

Grabica, dnia 12.03.2008r.

WÓJT GMINY

inż. Edwarda Wójcik

I.

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD GMINY GRABICA

GRABICA 66

97-306 GRABICA

Telefon:     (0-prefix-44)  616-11-25

Tele/faks:   (0-prefix-44) 616-11-88

REGON:    000-53-54-22

NIP:     771-17-33-841

II.

TRYB ZAMÓWIENIA:

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ 
WIEŚ DZIWLE O DŁUGOŚCI 1.057 M

Kod CPV: 45.23.32.20-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE:

- Roboty ziemne i przygotowawcze,

- Podbudowę z kruszywa łamanego,

- Nawierzchnię bitumiczną,

- Wjazdy na drogi dojazdowe do pól,

- Roboty wykończeniowe,

- Przepust kablowy,

- Oznakowanie pionowe.

Szczegółowy zakres robót ujęty został w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

W RAMACH W/W ROBÓT, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:

- Wykonanie i utrzymanie w czasie trwania robót oraz demontaż po wykonaniu robót oznakowania robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiającego, stanowiącym zał. Nr 5 do niniejszego SIWZ

- Wykonanie wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

- Pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją

  - Przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdują się na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym 
i Powiatowym Zakładem Geodezji i Kartografii w Piotrkowie Trybunalskim.

- Pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zorganizowaniem zaplecza budowy,

- Pokrycia kosztów za media.

UWAGA !

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i normami, w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, załączonych do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość materiałów stosowanych do wykonania zamówienia potwierdzające, iż wszystkie materiały użyte 
do wykonania zamówienia posiadają aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne 
i Deklaracje Zgodności.

V.

OPIS CZĘŚCI  I WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA :

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający NIE dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.

INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 lipca 2008 roku

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

  - W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się 
o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania, niżej wymienione dokumenty stanowią zawartość oferty.

| WARUNEK | DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU | DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU ALBO OŚWIADCZENIA |
| --- | --- | --- |
| A. | Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Prawo zamówień publicznych. | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis składa każdy z nich. | Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu | Nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . |
|  |  | 3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) sporządzone według wzoru stanowiącego wzór nr 2 do niniejszej SIWZ. | Przed upływem terminu składania ofert. |
| B. | Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie wskazane obok warunki | Wykaz osób (sporządzony według wzorów stanowiących wzór nr 4 do niniejszej SIWZ), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W CELU UDOKUMENTOWANIA, ŻE WYKONAWCA DYSPONUJE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA wymaga się załączenia dokumentów stwierdzających, iż KIEROWNIK PRAC I MAJSTER ROBÓT posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (w celu udokumentowania należy załączyć kopie decyzji o posiadanych uprawnieniach) przynależą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (w celu udokumentowania należy załączyć kopie aktualnych zaświadczeń/ wpisów o przynależności do PIIB) PONADTO WYKONANWA OSWIADCZY, IŻ WSZYSTKIE osoby wskazane do realizacji niniejszego zadania winny być przeszkolone z zakresu bhp i p.poż i wyposażone w sprzęt ochrony osobistej (w celu potwierdzenia należy załączyć stosowne oświadczenie wzór nr 5 do niniejszej SIWZ) | Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | Wykaz sprzętu (sporządzony według wzoru stanowiącego wzór nr 6 do niniejszej SIWZ) niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, potwierdzający posiadanie przez wykonawcę, co najmniej następującego sprzętu w ilościach zapewniających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia: ROZKŁADARKA MAS BITUMICZNYCH O SZER. MIN. 5,00 m – min. 1 szt., PRZEWOŹNA SKRAPIARKA DO BITUMITU Z POMPĄ – min. 1 szt. , WALEC STALOWY SAMOJEZDNY– min. 2 szt., WALEC OGUMIONY SAMOJEZDNY – min. 1 szt., WALEC WIBRACYJNY SAMOJEZDNY – min. 1 szt., KOPARKA – min. 2 szt., RÓWNIARKA SAMOJEZDNA – min. 1 szt., ŻURAW HYDRAULICZNY – min. 1 szt., POJAZDY DO PRZEWOZU MASY BITUMICZNEJ – min. 5 szt., SAMOCHODY CIĘŻAROWE O MINIMALNEJ ŁADOWNOŚCI od 4 do 15 t – min. 2 szt. PIŁA DO CIĘCIA NAWIERZCHNI Z TARCZĄ WYTWÓRNIA MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ (UWAGA ! W FORMULARZU OFERTOWYM należy wskazać lokalizację (dokładny adres) WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH, z której będzie dostarczona mieszanka mineralno-bitumiczna. Odległość wytwórni powinna zapewnić przewiezienie i wbudowanie betonu asfaltowego w prawidłowej technologicznej temperaturze tj: należy zapewnić dostawę mieszanki mineralno-bitumicznej na miejsce prowadzenia robót w czasie nie przekraczającym dwóch godzin zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN – S – 96025 : 2000 pkt 3.4.2 czas transportu mieszanek mineralno – bitumicznych (od załadunku do rozładunku) nie powinien przekraczać 2 godzin. A TAKŻE WYKONAWCA POWINIEN POSIADAĆ LABORATORIUM LUB MIEĆ ZAWARTĄ UMOWĘ Z LABORATORIUM WYKONUJĄCYM BADANIA ZGODNOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW Z SST (należy załączyć oświadczenie o posiadaniu laboratorium lub o zawartej umowie współpracy z laboratorium) UWAGA ! WYKONAWCA W PRZYPADKU SPRZĘTU O ŁADOWNOŚCI POWYŻEJ 3,5 T – ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁACZYĆ DO WYKAZU ZEZWOLENIE /ZAŚWIADCZENIE NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE WYDANE PRZEZ STOSOWNY MIEJSCOWO i RZECZOWO DLA SIEDZIBY WYKONAWCY ORGAN; | Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | 3. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego wzór nr 7 do niniejszej SIWZ) wykonanych robót budowlanych (min. 5) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie | Przed upływem terminu składania ofert. |
| C. | Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie wskazane obok warunki. | 1. Oświadczenie, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wzór nr 8 do niniejszej SIWZ. | Przed upływem terminu składania ofert. |
|  |  | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia (tzw: ubezpieczenie deliktowo-kontraktowe) Uwaga ! Jeżeli z samego dokumentu ubezpieczenia wprost nie wynika, iż Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie należy wraz z nim złożyć dokument, potwierdzający wymagane ubezpieczenie (np.: wyciąg z regulaminu dotyczącego warunków ubezpieczenia) | Przed upływem terminu składania ofert. |

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.1.A.1, niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.1.B niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. VIII.1.A.B.C niniejszej SIWZ są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. VIII.2 i pkt. VIII.3 niniejszej SIWZ, są składane 
w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt. VIII.6 niniejszej SIWZ 
są również składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych  
w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

IX.

ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać:

- FORMULARZ OFERTOWY

- KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony na podstawie przedmiaru robót który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

- OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 (wzór nr 1),

X.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY OPRÓCZ OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wszystkie złożone n/w dokumenty i oświadczenia winny zawierać wszystkie informacje zawarte 
we wzorach przedstawionych w SIWZ i mają być potwierdzone przez osobę uprawniona 
do reprezentowania firmy.

- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 roku – t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 (wzór nr 2);

- oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 roku – t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 (wzór nr 3);

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis składa każdy z nich;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie zaświadczenia składa każdy z nich;

- wykaz osób - należy załączyć kopie wymaganych dokumentów stwierdzających, iż Kierownik prac i Majster robót posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń i przynależą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (należy załączyć kopie decyzji o posiadanych uprawnieniach i aktualnych zaświadczeń/ wpisów o przynależności do PIIB) (wzór nr 4);

- oświadczenie, iż osoby wskazane do realizacji niniejszego zamówienia są przeszkolone 
z zakresu bhp i p.poż. i zostaną wyposażone w sprzęt ochrony osobistej przed przystąpieniem do realizacji prac. (wzór nr 5);

- wykaz sprzętu (wzór nr 6);

Wykonawca w przypadku samochodów powyżej 3,5 T zobowiązany jest załączyć do oferty zaświadczenie/zezwolenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydane przez stosowny miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wykonawcy organ.

- wykaz robót (min.5) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykonane roboty zostały wykonane należycie (wzór nr 7);

- oświadczenie, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wzór nr 8);

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia (tzw: ubezpieczenie deliktowo-kontraktowe);

- oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (wzór nr 9);

- wykaz prac wykonywanych przez każdego z partnerów (wzór nr 10);

Uwaga ! – w/w wzór należy załączyć nawet jeśli Wykonawca przedmiotowe zamówienie będzie wykonywał samodzielnie tj: bez partnera poprzez wpisanie słowa „nie dotyczy”.

- pełnomocnictwo dla lidera w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- dowód wniesienia wadium w wysokości: 8.500,00 zł

DOTYCZY UCZESTNIKÓW KONSORCJUM

O ile potencjał techniczny (sprzęt) uczestników konsorcjum musi być liczony razem, to wszystkie dokumenty potwierdzające, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, są traktowane oddzielnie. Np. zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach wobec ZUS, 
US każdy z wykonawców musi potwierdzić osobno. Wystarczy, że jeden z nich nie złoży/nie podpisze któregoś z wymaganych dokumentów, a całe konsorcjum zostaje wykluczone z przetargu.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o załączone do oferty dokumenty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie oferenta z jego dalszego udziału w nim zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

XI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI :

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2. 	Zamawiający jednocześnie zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz przekazując je wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3. 	Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczając również informację o terminie zebrania na stronie internetowej gdzie znajduje się SIWZ; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia jednocześnie zamieszczając informację ze spotkania na stronie internetowej, na której została umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. 	W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszczając wprowadzone zmiany na stronie internetowej, na której została umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. 	Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

6. 	Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jednocześnie zamieszcza taką informację na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

7. 	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni.

- W  niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich złożenia i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony pisemnie.

Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia na piśmie otrzymania wiadomości.

XII.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI :

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- inspektor UG ds. dróg i gospodarki komunalnej

tel. (044) 616-11-78, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00

XIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.500,00 zł 
(słownie:osiem tysięcy pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.

1. Wadium może być wnoszone w następujących formach :

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemii Piotrkoweskiej o/Grabica

Nr  r-ku: 81 8973 0003 0090 0090 0068 0006

UWAGA:

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: „WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ DZIWLE 
O DŁUGOŚCI 1.057 M”

Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655)

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy;

- zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona

- 	Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na ich wniosek w związku z tym, iż został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- 	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.  	Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

2. 	W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy niż 60 dni.

3. 	Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. 	Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe 
z niesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta to formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w trybie art. 44 ustawy PZP - CZĘŚĆ I

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
to wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt X niniejszej SIWZ oraz dodatkowe dokumenty dołączone przez Wykonawcę – CZĘŚĆ II

- Oferta i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być złożone w formie uniemożliwiającej ich przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Ofertę (Część I) należy złożyć w jednej teczce a dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Część II) w drugiej.

- Ofertę (Część I) i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Część II) należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach/kopertach pozwalającym na zachowanie poufności treści składanej oferty do momentu otwarcia ofert i opisać w następujący sposób:

a) Na opakowaniu/kopercie WEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:

URZĄD GMINY GRABICA, GRABICA 66, 97-306 GRABICA

oferta w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na „WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ DZIWLE O DŁUGOŚCI 1.057 M”

##### Na opakowaniu oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

b) Na opakowaniu/kopercie ZEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:

URZĄD GMINY GRABICA, GRABICA 66, 97-306 GRABICA

oferta w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na „WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ DZIWLE O DŁUGOŚCI OKOŁO 1.057 M”

nie otwierać przed <2.04.2008r. do  godz. 12:30 >

Uwaga ! – opakowanie/koperta zewnętrzna nie powinna posiadać żadnego oznaczenia wskazującego na nazwę i siedzibę Wykonawcy

- Ofertę i wszystkie dokumenty z nią złożone składa się, pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej, ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta i wszystkie dokumenty z nią złożone muszą być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

- Przedstawione wzory wykazów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę w formie zgodnej z wzorem bez dokonywania 
w nich zmian przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy oferent dołączy kopie dokumentów, to kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 
W takim przypadku dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu muszą zawierać pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może dotyczyć reprezentowania wszystkich przedsiębiorców w przetargu, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeśli pełnomocnictwo wystawione jest tylko 
do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o zamówienie muszą zawiązać formalne konsorcjum, czyli zawrzeć umowę, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych przedsiębiorców.

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden 
z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba, np. radca prawny). Dokument ten ma wyliczać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.

Wszystkie dokumenty potwierdzające, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, będą złożone oddzielnie przez każdego wykonawcę (dotyczy: wypisów, odpisów, zaświadczeń, polis), pozostałe informacje muszą zostać wspólnie potwierdzone na załączonych do SIWZ wzorach i podpisane przez każdego z partnerów, a brak któregoś 
z nich spowoduje wykluczenie z postępowania przetargowego całego konsorcjum,

13. Oferta i wszystkie dokumenty z nią złożone, pod rygorem nieważności, muszą być napisane w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski wraz z potwierdzeniem zgodności przez Wykonawcę bądź osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

- Jednocześnie z ofertą należy złożyć komplet dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta (Część I) powinna mieć kolejno ponumerowane strony (w przypadku dokumentów dwustronnych należy ponumerować obie strony kartki stanowiącej dokument).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
(na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zmiana i wycofanie oferty:

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone 
w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę 
lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu.

XVI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy SKŁADAĆ w :

nazwa instytucji:  URZĄD GMINY GRABICA

miejscowość:       GRABICA 66             kod: 97-306

POK. 10, I PIĘTRO (sekretariat)

w terminie do dnia  2.04.2008 r. do godziny 12.00

- Oferty zostaną OTWARTE w :

nazwa instytucji:  URZĄD GMINY GRABICA

miejscowość:       GRABICA 66            kod: 97-306

POK. 4, PARTER

w  dniu                 2.04.2008 r. o godzinie 12.30

3. 	Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w terminie 
i o godzinie wskazanej powyżej.

4.	Otwarcie ofert jest jawne.

5.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty/opakowania zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.

7.	Opakowania/koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem opakowań/kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

8.	W trakcie otwierania opakowań/kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

2) informację dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

9.	W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

XVII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

- Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena oferty ma uwzględniać w szczególności:

- uwzględniać ewentualne prowizje i rabaty,

- wykonanie i utrzymanie w czasie trwania robót oraz demontaż po wykonaniu robót,
oznakowania tymczasowego robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu,

- wykonanie wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości
wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,

- pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją,

- przeniesienie na koszt Wykonawcy znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki 
te znajdować się będą na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu 
w właściwym referatem Urzędu Gminy Grabica,

- pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zorganizowaniem zaplecza budowy,

- pokrycie kosztów za media.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został 
we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca dokona obliczenia ceny ryczałtowej w oparciu o załączony do niniejszej SIWZ  przedmiar robót z uwzględnieniem wszystkich zapisów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji technicznej oraz ze Specyfikacji Wykonania 
i Odbioru Robót

- Po obliczeniu ceny Wykonawca poda w „Formularzu Ofertowym” wszelkie parametry cenowe, o których mowa w powołanym dokumencie, a wynikające z przygotowanego 
(na podstawie ww. dokumentów) przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty.

- Kosztorys ofertowy jest wymagany przez Zamawiającego w celach informacyjnych. Ocenie podlegać będzie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisane w „Formularz Oferty”.

XVIII.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 
A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich.

XIX.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

- CENA  - waga 100 %

W/w kryterium wyliczane będzie według poniższego wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

C = -------------------------------------------  x    waga kryterium (tj: 100 pkt)

cena brutto oferty badanej

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

2. Zamawiający dokonywał będzie oceny w następujący sposób:

2.1.Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek:

- 	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

-	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową;

  - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, 
że prawidłowo podano ceny za części zamówienia;

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, 
że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie;

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy PZP, uwzględnia konsekwnecje rachunkowe dokonanych poprawek.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona.

-	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie 
z art. 90 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- 	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

2.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią SIWZ

Ocena zgodności ofert z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie 
z zastosowaniem treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

- Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych jeżeli:

-	jest niezgodna z ustawa;

-	jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

-	jaj złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

-	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

-	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-	zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny;

-	Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

-	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli:

-	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

-	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;

-	w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

-	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

-	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XX.

WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje 
o których mowa w pkt. 3.1. na stronie inetrentowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

- Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie również powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pózniej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, chyba że zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- jeżeli wartość zamówienia jest:

1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie zamówień Publicznych;

2)  równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

XXI.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny ofertowej brutto przed podpisaniem umowy.

1.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

- 	w pieniądzu,

- 	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- 	w gwarancjach bankowych,

- 	w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego:

prowadzony przez Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/ Grabica

Nr  r-ku: 81 89730003 0090 0090 0068 0006

UWAGA: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczące: „WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ DZIWLE O DŁUGOŚCI  1.057 M”

- 	W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz oryginał należy dostarczyć do pok. 22  w Urzędzie Gminy Grabica.

- 	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- 	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu gwarancji jakości.

- 	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- 	Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.

2.	Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

-	w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego 
za należycie wykonane lub rozwiązaniu umowy, (zamawiający zwróci 70% z 5% wartości zabezpieczenia),

-	kwota zabezpieczenia w wysokości 30% z 5% pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

-	jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

### XXII.  
ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

  - Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy.

  - Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana niezgodnie 
z poprzednim zdaniem  jest nieważna.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do SIWZ.

  - Istotne postanowienia umowy.

Umowa zostanie zawarta na podstawie zaakceptowanego przez Wykonawcę wzoru umowy stanowiącego integralna część niniejszej SIWZ.

XXIII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 
W TOKU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku 
z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

PROTESTU

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego w formie zgodnej z wyborem zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, 
że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP;

- 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust 8 ustawy PZP;

- przepisu pkt 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie. art. 181 ust. 6 ustawy PZP.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 
do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

- Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania tzn. od otrzymanej kopii wniesionego protestu lub od dnia zamieszczenia protestu na stronie internetowej, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie 
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się 
do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się 
w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 11 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

- Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

1) 	jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;

2) 	jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;

3) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby albo z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy (o których mowa w art. 195 ust. 1 ustawy PZP) albo z upływem terminu do wniesienia skargi 
(o której mowa w art. 195 ust. 2 ustawy PZP) jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług 10.000.000 euro

- Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego.

Przepisu tego nie stosuje się jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług 10.000.000 euro

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Protest inny, niż wymieniony w pkt. 19 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 19 i 20, uznaje się 
za jego oddalenie.

- Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

- W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) 	niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

2) 	po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań  nie zostało uwzględnione.

- O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje wszystkich wykonawców.

ODWOŁANIA

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

- Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu, nie później jednak 
niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału 
w postępowaniu odwoławczym.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej 
w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań  przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia i dotyczą tych samych czynności.

SKARGI DO SĄDU

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

- Sąd oddala skargę, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy.

- Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

Szczegóły dotyczące protestów, odwołań i skarg określa dział VI ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku 
Nr 223 poz. 1655)

XXIV.

PODWYKONAWSTWO:

1. 	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi 
w Formularzu Oferty.

2. 	Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

#### CZĘŚĆ I

#### OFERTA

#### FORMULARZ OFERTOWY

URZĄD GMINY GRABICA

97-306 Grabica

OFERTA

W przetargu nieograniczonym na: WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ DZIWLE O DŁUGOŚCI 1.057 M

- OFERUJEMY WYKONANIE W/W ZAMÓWIENIA ZA ŁĄCZNĄ CENĘ RYCZAŁTOWĄ:

.............................................. zł netto, słownie: ..................................................................... zł

podatek VAT ................. %, kwota ...................................... zł, co daje

kwotę brutto ......................................... zł słownie: ............................................................... zł

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 lipca 2008r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wytwórnia mas bitumicznych znajduje się w (należy podać dokładny adres): ……………….

………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wskazanych w nim i ofercie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż: nie zamierzam(-y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom*/ zamierzam(-y) powierzyć do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia podwykonawcom*:

| L.P. | NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONA PODWYKONAWCY | DANE PODWYKONAWCY (ADRES I SIEDZIBA) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity: (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

- Bank:.........................................................Nr konta: ...................................................

- Oferta CZĘŚĆ I - (czyli formularz ofertowy, kosztorys ofertowy i oświadczenie w trybie art. 44 ustawy PZP) została złożona na ………. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- W CZĘŚĆ II - Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu** składam(y)  :

-	………………………………………………………………………………………………

-	………………………………………………………………………………………………

-	………………………………………………………………………………………………

-	………………………………………………………………………………………………

-	………………………………………………………………………………………………

-	………………………………………………………………………………………………

-	………………………………………………………………………………………………

UWAGA:

*)    niepotrzebne skreślić

**) 	jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

WZÓR NR 1

#### WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH PARTNERÓW), NA PODSTAWIE ART. 44 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ DZIWLE O DŁUGOŚCI 1.057 M.

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

#### CZĘŚĆ II

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

#### WZÓR NR 2

#### WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (ŁĄCZNIE WSZYSTKICH  PARTNERÓW) O SPEŁNIANIU PRZESŁANEK ZAWARTYCH W ART. 22 UST. 1 PKT 1-4 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

#### WZÓR NR 3

#### WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1-2 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ DZIWLE 
O DŁUGOŚCI 1.057 M.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które oferent nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszonoz wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełninie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełninie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełninie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełninie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełninie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych;

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

#### WZÓR NR 4 – WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ NINIEJSZE ZAMÓWIENIE

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | KWALIFIKACJE | INNE INFORMACJE (STAŻ PRACY) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA ! - Należy załączyć wymagane kopie dokumentów.

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

WZÓR Nr 5 – WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZESZKOLENIU W ZAKRESIE 
BHP I P.POŻ. A TAKŻE WYPOSAŻENIU W SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

osoby przeze mnie wskazane do realizacji zamówienia pn. „Wykonanie przebudowy drogi gminnej biegnącej przez wieś DZIWLE o długości 1.057 m” są przeszkolone z zakresu bhp 
i p.poż. i zostaną wyposażone w sprzęt ochrony osobistej przed przystąpieniem do realizacji prac.

……………………………………………

(DATA I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

WZÓR Nr 6 – WZÓR WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA.

### NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WYKONAWCY

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Do realizacji niniejszego zamówienia użyję/-emy następujące narzędzia i urządzenia

| L.P. | NAZWA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ | DATA PRODUKCJI | WŁASNOŚĆ (W) / POSIADANIE (P) | WSKAZANIE PARTNERA W PRZYPADKU OFERTY WSPÓLNEJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Należy załączyć - zaświadczenie/zezwolenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydane przez stosowny miejscowo 
i rzeczowo dla siedziby Wykonawcy organ w przypadku użycia samochodów o ładowności pow. 3,5 T)

……………………………………………

(DATA I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

WZÓR Nr 7 – WZÓR WYKAZU WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH.

### WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące zamówienia podobne do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu:

| L.P. | NAZWA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE JEGO WYKONANIA | WARTOŚĆ W [zł] | RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT | TERMIN | ZAMAWIAJĄCY (NAZWA, ADRES, NR TELEFONU DO KONTAKTU) | PARTNER (NAZWA) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | POCZĄTEK (DATA) | ZAKOŃCZENIE (DATA) |  |  |  |

(Należy załączyć - dokumenty potwierdzające, że wykonane roboty wykazane powyżej zostały wykonane należycie

……………………………………………

(DATA I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

#### WZÓR nr 8 – WZÓR OŚWIADCZENIA O SYTUACJI FINANSOWEJ WYKONAWCY

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………………

(DATA I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

#### WZÓR nr 9 – WZÓR OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI PRZEZ WYKONAWCĘ WZORU UMOWY STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO SIWZ

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Akceptuję/my bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ;

- Umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

#### WZÓR nr 10 – WZÓR WYKAZU PRAC WYKONYWANYCH 
PRZEZ KAŻDEGO Z PARTNERÓW LUB PODWYKONAWCÓW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Następujący zakres prac niniejszego zamówienia będzie wykonane przez partnerów:

| L.P. | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI |
| --- | --- |

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

WZÓR  UMOWY

UMOWA NR ……………

zawarta w dniu ............................. w Grabicy, pomiędzy :

Gminą Grabica, 97-306 Grabica,

reprezentowaną przez Panią Edwardę Wójcik – Wójta Gminy Grabica,

NIP - .............................................              REGON - ................................................

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

(nazwa firmy)……………………………………………………..………………………….….

z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….….

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………….............* pod numerem …………………………………………………….

reprezentowaną przez:

Pana/Panią………………………………………..

NIP ……………………….…..                                  REGON ………………………………

zwanym/-ą dalej WYKONAWCĄ

po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przebudowy drogi gminnej przez wieś Dziwle o długości 1.057 m

KOD CPV 45.23.32.20-7  (Roboty w zakresie nawierzchni jezdni)

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Roboty ziemne i przygotowawcze,

2. Podbudowę z kruszywa łamanego,

3. Nawierzchnię bitumiczną,

4. Wjazdy na drogi dojazdowe do pól,

5. Roboty wykończeniowe,

6. Przepust kablowy,

7. Oznakowanie pionowe.

- Zgodnie z niniejszą umową w ramach robót, o których mowa w ust. 1 umowy Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się ponadto do:

  - wykonania, utrzymania w czasie trwania robót oraz demontaż po wykonaniu robót, oznakowania tymczasowego robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu, przekazanym przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

  - wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,

  - pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją,

  - przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku gdy znaki 
te znajdują się na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Powiatowym Zakładem Geodezji i Kartografii w Piotrkowie Tryb.

  - pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu budowy i zorganizowaniem zaplecza budowy,

  - ponoszenia kosztów za media,

§ 2

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy, 
a termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 15 lipca 2008r.

§ 3

Zasady wykonania robót

- Wszystkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w szczególności zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, w tym z zasadami zawartymi w „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót”.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość materiałów stosowanych do wykonania zamówienia, potwierdzające iż wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia posiadają aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodności.

- Potwierdzeniem wykonania robót będzie protokół odbioru robót .

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. 	Zamawiający w terminie 3 dni od wejścia w życie umowy zobowiązuje się protokolarnie
przekazać Wykonawcy teren budowy.

2. 	Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w niniejszej umowie.

- przekazanie kompletu dokumentacji z czego Wykonawca zwróci ów komplet przy odbiorze końcowym.

§ 5

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia robót, za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac objętych umową.

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje i osób, którym wykonanie zobowiązania określonego niniejszą umową powierza, jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania.

- Wykonawca odpowiada za szkody i straty powstałe w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych w czasie realizacji robót objętych umową oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych 
z uszkodzeniami pojazdów powstałych na skutek zaniedbań Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia i w okresie gwarancji.

- Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót należy:

- przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakończonej formie wraz z terenem budowy,

- uporządkowanie terenu budowy i usunięcie wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót objętych umową,

- przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egzemplarzach, certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń dopuszczających ich użycie w budownictwie na terenie Polski.

§ 6

Gwarancja

1. 	Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się 60 miesięczny okres gwarancji 
i rozszerza okres rękojmi za wady fizyczna do 60 miesięcy. Zarówno okres gwarancji jak 
i rękojmia za wady fizyczne zaczyna się w następnym dniu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

2. W celu zapewnienia właściwej jakości robót, ustanawia się zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w wysokości ..................... zł     
(słownie: ........................................) wniesionego w formie: .....................................................

3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie     
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, stwierdzającego 
należyte wykonanie umowy.

4. 	Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% jego wartości zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. 	W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi istotnych wad w wykonaniu 
robót część zabezpieczenia, o której mowa w ust. 4 nie będzie wypłacona do momentu 
usunięcia wad bądź zostanie przeznaczona na pokrycie szkody.

§ 7

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za roboty będzie wypłacone jednorazowo za faktycznie wykonaną 
i odebraną robotę.

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT Wykonawcy wystawiona 
na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez nadzór obu stron oraz na podstawie wynagrodzenia wynikającego z załącznika Nr 1 do umowy.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy ....................................................................................................................................................

4.   Wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi……….........................................zł. (brutto)

/słownie złotych ................................................................................................./ zgodnie 
z ofertą złożoną w dniu………………. (kserokopia formularza ofertowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy).

5.	Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

§ 8

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie ………………………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Pana/i …………….………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 bez potrzeby wprowadzania zmian w treści umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o w/w zmianach w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany.

- Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownika robót, pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę oraz czynników produkcji – t.j.: sprzętu, materiałów, organizacji robót, itp., 
o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań. Nie zastosowanie się do tych żądań będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy, jako zawinione przez Wykonawcę.

- Wykonawca może dokonać zmian kierownika robót wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga wprowadzenia zmian w treści umowy.

§ 9

Odbiory robót

1.  Ustala się następujące odbiory przedmiotu umowy:

- odbiór końcowy obejmujący zakończony w całości przedmiot umowy ,

- odbiór ostateczny przedmiotu umowy po upływie ustalonych w umowie okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne..

- Wykonawca (kierownik budowy) po zakończeniu robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pismem, potwierdzając to równocześnie stosownym wpisem w dzienniku budowy;

- Zgłoszoną gotowość do odbioru powinien uprzednio potwierdzić inspektor nadzoru powołany ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni 
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając pisemnie o tym Wykonawcę.

- Zamawiający w ciągu 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.

§ 10

- Odbiory robót dokonywane będą w oparciu o „Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót” i obowiązujące Polskie Normy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będą spisane przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy:

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku.

3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym. Wykonawcy   przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za prace już wykonane i odebrane przez  Zamawiającego.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

§ 13

Kary   umowne

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność druga strona, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w (7 ust. 4.

- Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w (7 ust. 4 licząc od daty określonej w § 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w (7 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, w okresie gwarancji lub rękojmi – licząc od dnia wyznaczonego w protokole na usunięcie wad, do dnia jej usunięcia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik  Nr 1 - kserokopia formularza ofertowego,

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z  2007 r. Nr 223 poz. 1655)

§ 16

1. 	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Niedopuszczalne są zmiany niniejszej umowy niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 17

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny  właściwy rzeczowo i miejscowo dla zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:			                        			WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1 do umowy

Nr  …………….……… 
z dnia …………………

Zawartej pomiędzy:

Gminą Grabica 
z siedzibą w Grabicy 66, 
reprezentowaną przez:

Panią Edwardę Wójcik – Wójta

a

………………………………………………………….
z siedzibą w …………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………..

KSEROKOPIA FORMULARZA OFERTOWEGO

# WZÓR Nr 11 – WZÓR WYKAZU PRAC

#### WYKONYWANYCH PRZEZ KAŻDEGO Z PARTNERÓW

# OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Następujące części niniejszego zamówienia będą wykonane przez partnerów:

| L.P. | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI |
| --- | --- |

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)

ZAŁĄCZNIKI

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SIWZ stanowią:

- Przedmiar robót (plik PDF o nazwie: I-3 przedmiar robót – zal nr 1)

- Projekt budowlano – wykonawczy (zawarty w plikach:

- plik PDF o nazwie: I-1 Opis techniczny – zal nr 2

- plik PDF o nazwie: II-1 Plan zagospodarowania terenu 1A - zal nr 2

- plik PDF o nazwie: II-1 Plan zagospodarowania terenu 1B - zal nr 2

- plik PDF o nazwie: II-1 Plan zagospodarowania terenu 1C - zal nr 2

- plik PDF o nazwie: II-3 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni – zal nr 2

- plik PDF o nazwie: II-4 Przekroje poprzeczne - zal nr 2)

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Plik PDF o nazwie: I-2 BIOZ – zal nr 3)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (plik PDF o nazwie: I-4 specyfikacja techniczna - zal nr 4)

- Projekt organizacji ruchu (plik DOC o nazwie: projekt organizacji ruchu – zal nr 5)

Załącznik nr 1 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ BIEGNĄCEJ 
PRZEZ WIEŚ DZIWLE O DŁUGOŚCI 1.057 m.

(Plik PDF o nazwie: I-3 Przedmiar robót – zal nr 1)

Załącznik nr 2 do SIWZ

PROJEKT

Projekt budowlano – wykonawczy

Przebudowa drogi gminnej przez wieś DZIWLE, Gm. Grabica

Spis zawartości:

  - Opis Techniczny

- plik PDF o nazwie: I-1 Opis techniczny – zal nr 2

  - Część Rysunkowa:

- Plan zagospodarowania terenu – 3 arkusze

  - plik PDF o nazwie: II-1 Plan zagospodarowania terenu 1A - zal nr 2

  - plik PDF o nazwie: II-1 Plan zagospodarowania terenu 1B - zal nr 2

  - plik PDF o nazwie: II-1 Plan zagospodarowania terenu 1C - zal nr 2

B) Profil podłużny – 2 egz.

- plik PDF o nazwie: II-2 Profile podłużne 2A - zal nr 2

- plik PDF o nazwie: II-2 Profile podłużne 2B - zal nr 2

C) Przekrój konstrukcyjny nawierzchni

- plik PDF o nazwie: II-3 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni – zal nr 2

D) Przekroje poprzeczne

- plik PDF o nazwie: II-4 Przekroje poprzeczne - zal nr 2

Załącznik nr 3 do SIWZ

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej przez wieś DZIWLE, Gm. Grabica

(Plik PDF o nazwie: I-2 BIOZ – zal nr 3)

Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(Plik PDF o nazwie: I-4 Specyfikacja techniczna - zal nr 4)

Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Zabezpieczenie i oznakowanie robót polegających na budowie nawierzchni prowadzonych w pasie drogi gminnej

w miejscowości DZIWLE

(Plik DOC o nazwie: Projekt organizacji ruchu – zal nr 5)

# Text boxes

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa  wykonawcy

pieczęć lub nazwa wykonawcy