Znak sprawy:  ZP.3410/ 26 /2006

Gmina Grabica

97-306 Grabica

Grabica 66

pow. piotrkowski

woj. łódzkie

tel/fax: 044/ 616-11- 88

www.gmina.grabica.propl.com

e-mail: grabica@propl.com

ogłasza przetarg nieograniczony na usługi  poniżej 60.000 euro

- Przedmiot zamówienia:

,,Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Grabica”

Opis  przedmiotu  zamówienia

  - Projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i kolektorem odpływowym do rzeki Grabi w miejscowości  Grabica, gm. Grabica. Należy zaprojektować oczyszczalnię w oparciu o technologię Sekwencyjnego Reaktora Biologicznego, zapewniającą automatyczny tryb pracy, z odpływem ścieków oczyszczonych poprzez pływający dekanter,  dla Q=160 m3/d - przy założeniu ścieków dowożonych w ilości 50 m3/d. Przewiduje się stopniowe obciążenie oczyszczalni ścieków - w “0” etapie pracy oczyszczalni należy przewidzieć oczyszczanie ścieków surowych w ilości Q=40m3/d przy ściekach dowożonych w ilości 50 m3/d. Oczyszczalnię należy wyposażyć w czujniki do pomiarów w sposób ciągły (online) oraz komputer z programem sterowania i regulacji zasadniczych procesów z automatycznym dostosowaniem się oczyszczalni do reżimu niskiego i wysokiego napływu ścieków. Urządzenia do mechanicznego i biologicznego oczyszczania oraz odwadniania powstających osadów na prasach należy zaprojektować w budynku. Należy przewidzieć higienizację wapnem palonym  i wiatę na składowisko osadu. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy obiektu pod odbiór osadu z innych wybudowanych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grabica, gdzie będą projektowane zbiorniki na osad nadmierny do grawitacyjnego zagęszczenia. Tak przygotowany osad przewożony będzie taborem do oczyszczalni w Grabicy. Do odbioru ścieków dowożonych zaprojektować punkt zlewny z możliwością pomiaru podstawowych parametrów ścieków i identyfikacją kontrahenta oraz możliwością blokowania wlewu ścieków do zbiornika. Należy zaprojektować obiekt estetyczny, nie powodujący żadnej uciążliwości dla środowiska.

  - Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i  przepompowniami w  miejscowości Grabica, gmina Grabica wg załącznika graficznego do SIWZ.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego, polegającego na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją    projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z   ustawą Prawo Budowlane.

- Projekty należy wykonać w 6 egzemplarzach, wraz z wykonaniem przedmiarów robót, kosztorysów    inwestorskich, specyfikacji technicznej wraz z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Zakres przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1

  - Opracowanie projektowe oczyszczalni ścieków będzie przewidywać budowę kompletnego obiektu w zakresie konstrukcji i architektury, wyposażenia technologicznego, wyposażenia sprzętowo-eksploatacyjnego oraz BHP i ppoż, instalacji wewnętrznych wod.-kan, sieci zewnętrznych wod.-kan, instalacji elektrycznych wewnętrznych i AKPiA, elektronicznej instalacji antywłamaniowej z powiadomieniem drogą GSM, systemu dozoru wizyjnego z zapisem cyfrowym, zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, oświetlenia terenu, instalacji odgromowej, drogi, place i chodniki, ogrodzenie terenu oraz zieleń ochronna.

  - Opracowanie projektowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie przewidywać możliwość jej rozbudowy oraz włączenie do oczyszczalni ścieków z p. 1.1.

  - Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych gruntu.

  - Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 obejmujących przedmiotowy zakres opracowania kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem graficznym.

  - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
 i niezbędnymi przepompowniami ścieków w miejscowości  Grabica w oparciu o przepisy  prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej z uzyskaniem zgód właścicieli na wejście w teren, uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami sanitarnymi,  energetycznymi, UDT i Polskimi Normami.

  - Opracowanie instrukcji obsługi eksploatacyjnej oczyszczalni i przepompowni ścieków.

  - Opracowanie i wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów   inwestorskich  i specyfikacji technicznej.

  - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i opracowanie

raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli będzie wymagany.

  - Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

  - Wykonanie i opracowanie wszystkich innych nie wymienionych wyżej dokumentów, które są wymagane do wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia na budowę, zgodnie z wymogami ustawy "Prawo Budowlane " oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu będącego przedmiotem      zamówienia.

Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej:

- Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr  202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r.), a także zawierać wszystkie elementy i rysunki wykonawcze  niezbędne do kompletnej realizacji inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, wymogami Prawa Budowlanego i  przepisów wykonawczych, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U.  Nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami sanitarnymi, energetycznymi i  obowiązującymi Normami.

- Kosztorysy inwestorskie winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i stanowić odrębne opracowanie, a ich wartość musi być utajniona i  znana tylko Zamawiającemu.

- Oferent w trakcie opracowywania oferty poza zapoznaniem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków    Zamówienia, powinien zapoznać się z faktycznym układem terenu, zabudową oraz  pozostałymi elementami mającymi  wpływ na przyjęte rozwiązania projektowanej kanalizacji i budowy oczyszczalni ścieków.

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny być wykonane w rozbiciu na  rodzaje robót i obiekty.

- Uzyskanie od właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców nieruchomości oświadczeń pisemnych   potwierdzających akces lub odmowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

- Uzyskanie zgody właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców nieruchomości na przejście z projektowaną     siecią kanalizacyjną przez ich teren, a w przypadku negacji trasa sieci ustalona zostanie z udziałem Zamawiającego.

- Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i     kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego    projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w ilości :

1) Projekty budowlane - wykonawcze	- 6 egz. + wersja elektroniczna

2) Przedmiary robót 			- 2 egz. + wersja elektroniczna

3) Kosztorysy inwestorskie 		- 2 egz. + wersja elektroniczna

4) Specyfikacje techniczne wykonania	                         - 2 egz. + wersja elektroniczna

5) Projekt organizacji ruchu 		- 2 egz. + wersja elektroniczna

6) Pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków

7) Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  bezpłatnie  można nabyć   w siedzibie zamawiającego, w kasie  w godz. 7,30-15,30  lub na stronie internetowej  http://www.grabica.bipjst.pl/ w zakładce przetargi.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia:

a/ projekt oczyszczalni ścieków do 31.03.2007 r.

b/ projekt sieci kanalizacji sanitarnej do 30.04.2007 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, , tj. Udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat (od daty otwarcia ofert) wykonali  z należytą starannością  min. 1  usługę o wartości i zakresie jak przedmiot zamówienia

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

6.    Wadium – nie  dotyczy

- Kryteria  oceny ofert:  cena ofertowa  najkorzystniejsza  -100 pkt.

- Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy w Grabicy, 97-306 Grabica, Grabica 66, pokój nr 10 – sekretariat,  w terminie do dnia 20.XII.2006 do godz. 10,00

- Termin związania ofertą  wynosi   30 dni od dnia  składania ofert.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów oraz    wyboru    najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WÓJT

Edwarda Wójcik

Grabica, dnia  5 grudnia 2006 r.