#### WZÓR NR 5

…………………………………………

(miejscowość i data)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POTWIERDZAJĄCY, ŻE OFEROWANA DOSTAWA ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

| Minimalne wymagania techniczne i wyposażenia samochodu określono w pkt. III SIWZ |
| --- |
| Specyfikacja techniczna (opis) samochodu asenizacyjnego dla obsługi gminnej oczyszczalni ścieków w Grabicy |
| CPV: 34144500-3- Pojazdy do transportu odpadów i ścieków |
| Producent |  |
| Model |  |
| Typ |  |
| Rok produkcji: |  |
| Rodzaj podwozia: |  |
| Lp. | Rodzaj wymagań i opis sposobu spełniania wymagań | Potwierdzenie spełniania wymagań (TAK/NIE) lub rozwiązania (parametry techniczne) oferowane przez Wykonawcę |
| 1. Samochód asenizacyjny – kompletny: |
| 1.1. | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji podwozia oraz nadbudowy – 2009r. |  |
| 1.2. | Samochód spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617), |  |
| 1.3. | Samochód posiadający znak CE i deklarację zgodności z obowiązującymi normami i przepisami, |  |
| 1.4. | Samochód spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), |  |
| 2. Nadbudowa: |
| 2.1. | zbiornik cylindryczny mocowany elastycznie do ramy pośredniej o pojemności całkowitej 10 m3 – 10%, |  |
| 2.2. | kompresor z napędem hydraulicznym o wydatku nie mniejszym niż 600 m3/godz., |  |
| 2.3. | podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, |  |
| 2.4. | głębokość zasysania min. 6 m,. |  |
| 2.5. | czas napełniania zbiornika max. 9 min. |  |
| 2.6. | 4 odcinki po 10 m węża ssawnego DN = 110 |  |
| 2.7. | tylna dennica otwierana hydraulicznie, a ryglowana ręcznie, |  |
| 2.8. | dennica z dolnym i górnym przyłączem strażackim ( 110 mm oraz dolną i górną zasuwą, |  |
| 2.9. | stelaże wyłożone blachą aluminiową, z obu stron zbiornika |  |
| 2.10. | płynowskaz, |  |
| 2.11. | manowakuometr, |  |
| 2.12. | wychwytywanie oleju smarnego, |  |
| 2.13. | tłumik hałasu, |  |
| 2.14. | obsługa przez jedną osobę, |  |
| 2.15. | kolor lakierowania zbiornika zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy, |  |
| 2.16. | zbiornik na wodę o poj. 5 l z kranem do utrzymania higieny rąk lub inne urządzenie spełniające taką samą funkcję, |  |
| 3. Podwozie: |
| 3.1. | podwozie dwuosiowe, |  |
| 3.2. | dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18 ton, |  |
| 3.3. | nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 7100 kg, |  |
| 3.4. | nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 11500 kg, |  |
| 3.5. | rozstaw osi – do 4125 mm, |  |
| 3.6. | przednie oraz tylne zawieszenie paraboliczne ze stabilizatorami, |  |
| 3.7. | zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego min. 150 litrów, |  |
| 3.8. | przedni zderzak stalowy, |  |
| 3.9. | sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, |  |
| 4. Silnik i układ napędowy: |
| 4.1. | moc min. 250 KM, |  |
| 4.2. | silnik spełniający normę emisji spalin EURO V na zasadzie podwójnego obiegu spalin bez Ad-Blue, Common- Rail, płomieniowe urządzenie rozruchowe, |  |
| 4.3. | elektroniczny ogranicznik prędkości 85 km/h, |  |
| 4.4. | skrzynia biegów min. 6 biegowa, manulana, |  |
| 4.5. | rozruch zimowy do - 25oC, |  |
| 4.6. | blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, |  |
| 4.7. | elektroniczny system hamulcowy |  |
| 4.8. | hamulce tarczowe przedniej osi, |  |
| 4.9. | hamulce tarczowe tylnej osi, |  |
| 4.10. | ABS, |  |
| 4.11. | koła - R22,5, |  |
| 4.12. | pionowy układ wydechowy, |  |
| 4.13. | komputer pokładowy, |  |
| 5. Kabina: |
| 5.1. | krótka 3-osobowa, |  |
| 5.2. | kabina w kolorze białym, |  |
| 5.3. | siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 5.4. | ogrzewane i zdalnie sterowane lusterka wsteczne, |  |
| 5.5. | szyby sterowane elektrycznie, |  |
| 5.6. | immobilizer, |  |
| 5.7. | centralny zamek, |  |
| 5.8. | system kontroli eksploatacji samochodu: urządzeń hamujących, silnika, zużycia paliwa i urządzeń dodatkowych, |  |
| 5.9. | elektryczna regulacja reflektorów drogowych, |  |
| 5.10. | belka świetlna na kabinie, |  |
| 6. Wyposażenie standardowe pojazdu: |
| 6.1. | koło zapasowe, podnośnik hydrauliczny, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koła, apteczka, linka holownicza, fabryczny komplet kluczy |  |

……………………………………………

(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA

# Text boxes

pieczęć lub nazwa Wykonawcy