#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) LEKKICH SAMOCHODÓW RATOWNICZO – GAŚNICZYCH - ZAŁĄCZNIK NR 2.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POTWIERDZAJĄCY, ŻE OFEROWANA DOSTAWA ODPOWIADA

WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1.1 | Pojazdy powinny spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym |  |
| 1.2 | Pojazdy powinny spełniać wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego do 3,5 t z napędem 4x2 dla jednostek OSP. |  |
| 1.3 | Samochody muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą – świadectwo CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) aktualne na dzień dostawy samochodów, dostarczone najpóźniej do dnia ich dostawy. |  |
| 1.4 | Samochody muszą posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. |  |
| II. | DANE TECHNICZNE PODWOZIA: |
| 2.1 | Samochody fabrycznie nowe (nieużywane) – rok produkcji 2014 lub 2015 | Podać markę, typ /model: |
| 2.2 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdów 3500 kg |  |
| 2.3 | Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową |  |
| 2.4 | Kolor nadwozia – czerwony RAL 3000, Zderzaki i nadkola w kolorze białym |  |
| 2.5 | Silnik wysokoprężny o mocy min. 100 kM |  |
| 2.6 | Norma emisji spalin min. EURO 5 |  |
| 2.7 | Skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny |  |
| 2.8 | Układ jezdny 4x2 napęd wyposażony w system kontroli trakcji jezdnej ESP |  |
| 2.9 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 2.10 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS |  |
| III. | PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI: |  |
| 3.1 | Ilość miejsc w przedziale pasażerskim – min. 6 w układzie 1+1+4 |  |
| 3.2 | Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |
| 3.3 | Siedzenia pokryte materiałem ułatwiającym zmywanie |  |
| 3.4 | Przedział wyłożony materiałami tapicerskimi |  |
| 3.5 | Poduszka powietrzna min. dla kierowcy |  |
| 3.6 | Centralny zamek z min. dwoma kluczami w tym 1 z pilotem |  |
| 3.7 | Radio z głośnikami w kabinie |  |
| 3.8 | Instalacja wraz z anteną umożliwiającą podłączenie radiotelefonu przewoźnego motorola GM 360 (dostarczonego przez Zamawiającego) |  |
| 3.9 | Gniazdo 12V - min. 2 szt |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego – komplet wykonany w technologii LED |  |
| 4.2 | Oświetlenie typu LED przedziału sprzętowego włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji |  |
| 4.3 | Oświetlenie wnętrza kabiny włączane automatycznie w kabinie kierowcy |  |
| 4.4 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej i/lub aluminium |  |
| 4.5 | Oświetlenie pola pracy – dwa reflektory po obu stronach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu |  |
| 4.6 | Hak holowniczy typu kulowo-oczkowego |  |
| 4.7 | Tylne lampy pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi |  |
| 4.8 | Elementy wysuwane poza obrys nadwozia zabezpieczone elementami odblaskowymi |  |
| 4.9 | Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min.3,5 t |  |
| 4.10 | Dodatkowo zestaw kół wyposażony w opony zimowe |  |
| 4.11 | Umieszczenie numerów operacyjnych na pojazdach zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz oznaczenia graficznego OSP i herbu Gminy. Szczegóły do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 4.12 | Montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego (motopompa, węże strażackie, agregat prądotwórczy, gaśnice proszkowe, piły spalinowe, rozdzielacze kulowe, prądownice, toporki strażackie) na koszt Wykonawcy. |  |
| V. | OGÓLNE |  |
| 5.1 | Parametry nie określone w w.w. punktach muszą być zgodne z Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla pojazdów pożarniczych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład niniejszego zamówienia. |  |

Uwaga !:

*- Wypełnia Wykonawca składający ofertę  w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji  wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp )

…………………….…., dnia __.__.2015r.                                                                         ……..……..……………………........................

(miejscowość)                                                                                                                                               (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych

do podejmowania zobowiązań)