#### ZAŁĄCZNIK NR 1 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 fabrycznie nowych  lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x2 przeznaczonych dla jednostek OSP  Boryszów, Kamocin i Szydłów, a także świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi.

Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych i warunków, jakim muszą odpowiadać pojazdy:

- Dane techniczne podwozia:

- Rok produkcji 2015 lub 2014 – fabrycznie nowe (nieużywane)

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdów 3500 kg

- Podwozie z kabina modułową czterodrzwiową

- Kolor nadwozia – czerwony RAL 3000

- Zderzaki i nadkola w kolorze białym

- Silnik wysokoprężny o mocy min. 100 kM

- Norma emisji spalin min. EURO 5

- Skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny

- Układ jezdny 4x2 napęd wyposażony w system kontroli trakcji jezdnej ESP

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem

- Układ hamulcowy wyposażony w ABS

- Przedział pasażerski:

- Ilość miejsc w przedziale pasażerskim – min. 6 w układzie 1+1+4

- Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa

- Siedzenia pokryte materiałem ułatwiającym zmywanie

- Przedział wyłożony  materiałami tapicerskimi

- Poduszka powietrzna min. dla kierowcy

- Centralny zamek z min. dwoma kluczami w tym 1 z pilotem

- Radio z głośnikami w kabinie

- Instalacja wraz z anteną umożliwiającą podłączenie radiotelefonu przewoźnego motorola GM 360 (dostarczonego przez Zamawiającego)

- Gniazdo 12V –  min. 2 szt.

- Zabudowa pożarnicza:

- Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego – komplet wykonany w technologii LED

- Oświetlenie typu LED  przedziału  sprzętowego włączane z kabiny kierowcy 
i automatycznie po otwarciu żaluzji

- Oświetlenie wnętrza kabiny włączane automatycznie w kabinie kierowcy

- Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników  ze stali nierdzewnej i/lub aluminium

- Oświetlenie pola pracy – dwa reflektory po obu stronach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu

- Hak holowniczy typu kulowo-oczkowego

- Tylne lampy pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Elementy wysuwane poza obrys nadwozia zabezpieczone elementami odblaskowymi

- Dodatkowo zestaw kół wyposażony w opony zimowe

- Wyciągarka elektryczna z  prowadnicą rolkową o uciągu min.3.5 t

- Umieszczenie numerów operacyjnych na pojeździe zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz herbu OSP i herbu Gminy. Szczegóły do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.

- Montaż sprzętu dostarczonego przez jednostkę (motopompa ,węże strażackie, agregat prądotwórczy, gaśnice proszkowe, piły spalinowe, rozdzielacze kulowe, prądownice, toporki strażackie) na koszt Wykonawcy.

Dodatkowo:

- Pojazdy muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.

- Podwozie pojazdów muszą posiadać świadectwo homologacji, z którego wyciąg musi zostać dostarczony wraz z pojazdami.

- Pojazdy muszą spełniać wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t z napędem 4x2 dla jednostek OSP.

- Samochody muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania 
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).

- Parametry nie określone w w.w. punktach muszą być zgodne z Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla pojazdów pożarniczych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład niniejszego zamówienia.

Uwaga:

Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia znalazły się zapisy wskazujące na określoną rzecz lub wskazanie producenta, czy dostawcy lub wynika to z podanych w opisie przedmiotu parametrów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie rzeczy równoważnych tzn. o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej równym parametrom określonym przez Zamawiającego, jednak obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp.