I. Laptop typ I:				26 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi / Producent/Model |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor zgodny z architekturą x86, 64 bitowy, przeznaczony do zastosowań mobilnych, energooszczędny osiągający w benchmarku Mobilemark2007Web jednocześnie w testach: 1. MobileMark 2007 Runtime wynik minimum 405 punktów 2. Performance Qualification wynik minimum 257 punktów, na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem : http://www.bapco.com/support/fdrs/MobileMark2007web.html. Pod uwagę będzie brany stan w/w tabeli z dnia składania ofert. W przypadku osiągnięcia przez oferowany procesor kilku różnych wyników na w/w tabeli pod uwagę będzie brany wynik najwyższy. Jeżeli zaoferowany procesor nie będzie obecny na w/w tabeli Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w w/w teście. W przypadku gdy oferowany procesor będzie posiadał wszystkie parametry techniczne nie gorsze lub bezpośrednio wyższe, niż procesor znajdujący się na w/w tabeli i osiągający wymagany wynik punktowy we wskazanym teście - Zamawiający uzna, że procesor ten spełnia wymagania bez potrzeby udokumentowania tego faktu przez Wykonawcę. Procesor wspierający oprogramowanie antykradzieżowe | (*) |
| Porty | 4 porty USB 2.0; 1 wejście mikrofonu stereo; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1 gniazdo zasilania; 1 port RJ-45; 1 gniazdo zew. monitora VGA, 1 port HDMI, wbudowany czytnik linii papilarnych, wbudowany czytnik zewnętrznych kart pamięci obsługujący karty SD, MMC |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z Sound Blaster, HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna min 4 GB pamięci DDR3, 1333 MHz, |  |
| Dyski twarde | Dysk twardy o pojemności min. 320 GB, interfejs SATA II |  |
| Napędy | Napęd DVD-RW z obsługą nośników dwuwarstwowych |  |
| Karty sieciowe | Min. Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 b/g/n, obsługa Bluetooth |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej lub dedykowana, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 |  |
| Touch pad | Wbudowany TouchPad z dwoma przyciskami |  |
| Matryca | Matryca o przekątnej min 13.3 cala LED HD, umożliwiająca pracę w rozdzielczości 1366 x 768 z powłoką antyrefleksyjną |  |
| Kamera internetowa | Wbudowana kamera internetowa 2 Mpix |  |
| Bateria | Akumulatory 6-ogniwowe o pojemności co najmniej 47 Wh,. Czas pracy na zasilaniu bateryjnym - 6 godzin.. Laptopy muszą być wyposażone w odpowiedni dla oferowanego modelu zasilacz umożliwiający ładowanie akumulatorów oraz pracę bez akumulatorów w sieci 230V/50Hz. Zamontowane akumulatory muszą posiadać możliwość ich odłączania od komputera bez konieczności zrywania plomb gwarancyjnych. |  |
| System operacyjny | System operacyjny wykonany w technologii 64-bitowej System operacyjny musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego system serwerowym Windows 2003 Small Bussiness Server (w szczególności musi być możliwe dołączenie do domeny SBS). Dołączona licencja i nośnik CD z kopią systemu operacyjnego, Zamawiający dopuszcza dołączenie nośnika CD/DVD umożliwiającego odtworzenie systemu operacyjnego na laptopie. System musi być zainstalowany i gotowy do pracy bez konieczności dodatkowej aktywacji. System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci szkolnej. Dokument potwierdzający poprawną współpracę oferowanego laptopa z oferowanym systemem operacyjnym | (**) |
| Oprogramowanie biurowe | Oprogramowanie biurowe: Oprogramowanie musi być zainstalowane na laptopie. Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) - zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych. Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. | (**) |
| Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów | Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową. Typ licencji: dożywotnia z możliwością nieograniczonego czasowo pobierania aktualizacji Oprogramowanie musi być zainstalowane na laptopach: Zintegrowany pakiet aplikacji do zarządzania pracownią komputerową musi zawierać co najmniej: Moduł kontroli Moduł współpracy Moduł zarządzania Moduł nauczania Moduł testowania Moduł monitoringu Nie dopuszcza się instalacji na jednym komputerze produktów spełniających opisane cechy, pochodzące od różnych producentów. Moduł kontroli powinien zawierać następujące funkcje: Podgląd pulpitów uczniów w czasie rzeczywistym, kontrola i monitorowanie wszystkich aplikacji używanych w klasie, z możliwością zdalnego otwieranie i zamykanie aplikacji, zarządzanie drukowaniem a w szczególności uniemożliwienie drukowania, kontrola urządzeń USB lub nośnika CD/DVD z możliwością zapobiegania kopiowania danych. Moduł współpracy powinien zawierać następujące funkcje: Funkcja wspólnego przeglądania stron internetowych pozwalająca nauczycielowi otworzyć wybrane strony internetowe i wyświetlić je na komputerach uczniowskich, funkcję pozwalającą na tworzenie wewnętrznego forum dyskusyjnego w formie czatu dla wszystkich lub wybranych uczniów w klasie, moduł zarządzania powinien zawierać następujące funkcje, Moduł zarządzania laptopami pracowni mobilnej powinien zawierać następujące funkcje: Włączanie lub wyłączanie komputerów w pracowni z komputera Nauczyciela, wykonanie zdalnego zalogowania/wylogowania użytkowników na wszystkich komputerach, wygaszanie ekranu uczniów, blokowanie myszy i klawiatury uczniów w czasie lekcji, zezwolenie/zabronienie drukowania, identyfikacja ucznia aktualnie używającego drukarki, rejestracja uczniów, zebranie informacji o uczniu, zapisanie listy obecności, wymiana plików, przesyłanie plików i folderów z komputera Nauczyciela dla całej klasy jednocześnie. Moduł nauczania powinien zawierać następujące funkcje: Tryb pokazu pozwalający na wyświetlanie ekranu Nauczyciela na ekranach Uczniów, pokazanie ekranu konkretnego komputera ucznia na wszystkich pozostałych komputerach. Funkcja Notatnika ucznia pozwalająca na zapisywanie: uwag wpisywanych przez Nauczyciela, notatek wpisywanych przez uczniów, zrzutów ekranu, wyników przeprowadzanych ankiet i testów, Moduł testowania powinien zawierać następujące funkcje: Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety przy użyciu dostarczonych lub własnych odpowiedzi, podsumowanie wyniku ankiety, kreator egzaminów z możliwością tworzenia własnych pytań z elementami multimedialnymi (grafika, dźwięk, obraz) Moduł monitoringu powinien zawierać następujące funkcje: Możliwość oglądania ekranów komputerów pracowni mobilnej w czasie rzeczywistym, możliwość kontroli aplikacji i komunikatorów, możliwość blokowania uruchamiania komunikatorów, monitorowanie użycia wszystkich aplikacji na komputerach pracowni mobilnej, zezwalanie na użytkowanie wybranych przez Nauczyciela aplikacji, monitorowania użytkowania Internetu przez Uczniów, sprawdzania otwartych stron internetowych na komputerach uczniów, otwierania i zamykania witryny na wszystkich komputerach, rejestrowania historii użytkowania Internetu dla całej pracowni, zablokowania dostępu do określonych witryn internetowych. Zezwolenie Uczniom na dostęp wyłącznie do wybranych dozwolonych witryn Zamawiający dopuszcza oprogramowanie zawierające ww. funkcje z innym podziałem na moduły. | (**) |
| Oprogramowanie antykradzieżowe | Oprogramowanie korzystające z mechanizmów dostarczanych przez procesor laptopa uniemożliwiające dostęp do komputera. Funkcjonalności oprogramowania: Blokowanie na podstawie: Wielokrotnych prób zalogowania się na ekranie przedstartowego uwierzytelnienia, Braku logowanie w okresie czasu ustawionym przez administratora Powiadomienia z serwera (zdalnie) za pośrednictwem sieci opartej na protokole IP przesłanej przewodową lub bezprzewodową siecią LAN Wykrycia zmiany w oprogramowaniu układowym laptopa lub usunięcia baterii CMOS. Odblokowywanie: Funkcja odblokowywanie systemu przez administratora lub uprawnionego użytkownika poprzez: wprowadzenie lokalnego hasła, Wprowadzenie jednorazowego kodu wygenerowanego przez administratora, Mechanizmy antykradzieżowe: blokowanie procesu rozruchu na poziomie sprzętowym, uniemożliwiające uruchomienie komputera po sformatowaniu dysku twardego oraz z dysku zewnętrznego USB, CD, DVD lub innego urządzenia peryferyjnego. | (**) |
| Torba | Producenta sprzętu oznaczona trwałym logo producenta komputera |  |
| Waga | Waga max 2,5 kg |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji na cały zestaw komputerowy gwarantowana przez producenta laptopa Gwarancja typu door to door naprawa w ciągu 14 dni roboczych u producenta. Wykonawca zapewnia transport laptopa od siedziby zamawiającego do punktu serwisowego po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu. Wykonawca zapewnia transport od punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego naprawionego laptopa. |  |
| Inne | Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy laptopa. Wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki do zainstalowanych urządzeń. Instrukcja obsługi komputera w języku polskim. Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. |  |

*-należy obowiązkowo podać producenta i model

**- należy obowiązkowo podać nazwę oprogramowania

II. Laptop typ II:				6 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi / Producent/Model |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor zgodny z architekturą x86, 64 bitowy, z funkcją zmiany częstotliwości taktowania zegara w zależności od obciążenia, przeznaczony do zastosowań mobilnych, energooszczędny osiągający w benchmarku Mobilemark2007Web w teście Mobilemark2007Web jednocześnie w testach: 1. MobileMark 2007 Runtime " wynik minimum 454 punktów 2. Performance Qualification wynik minimum 269 punktów na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem : http://www.bapco.com/support/fdrs/MobileMark2007web.html. Pod uwagę będzie brany stan w/w tabeli z dnia składania ofert. W przypadku osiągnięcia przez oferowany procesor kilku różnych wyników na w/w tabeli pod uwagę będzie brany wynik najwyższy. Jeżeli zaoferowany procesor nie będzie obecny na w/w tabeli Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w w/w teście. W przypadku gdy oferowany procesor będzie posiadał wszystkie parametry techniczne nie gorsze lub bezpośrednio wyższe, niż procesor znajdujący się na w/w tabeli i osiągający wymagany wynik punktowy we wskazanym teście - Zamawiający uzna, że procesor ten spełnia wymagania bez potrzeby udokumentowania tego faktu przez Wykonawcę. Procesor wspierający oprogramowanie antykradzieżowe | (*) |
| Porty | 4 porty USB 2.0; 1 wejście mikrofonu stereo; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1 gniazdo zasilania; 1 port RJ-45; 1 gniazdo zew. monitora VGA, 1 port HDMI, wbudowany czytnik linii papilarnych, wbudowany czytnik zewnętrznych kart pamięci obsługujący karty SD, MMC |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z Sound Blaster, HD Audio, wbudowane głośniki stereo |  |
| Pamięć RAM | Pamięć operacyjna min 4 GB pamięci DDR3, 1333 MHz, |  |
| Dyski twarde | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB, interfejs SATA II |  |
| Napędy | Napęd DVD-RW z obsługą nośników dwuwarstwowych |  |
| Karty sieciowe | Min. Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 b/g/n, obsługa Bluetooth |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej lub dedykowana, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 |  |
| Touch pad | Wbudowany TouchPad z dwoma przyciskami |  |
| Matryca | Matryca o przekątnej min 15,6 cala LED HD, umożliwiająca pracę w rozdzielczości 1366 x 768 z powłoką antyrefleksyjną |  |
| Kamera internetowa | Wbudowana kamera internetowa 2 Mpix |  |
| Bateria | Akumulatory 6-ogniwowe o pojemności co najmniej 47 Wh,. Czas pracy na zasilaniu bateryjnym - 6 godzin. Laptopy muszą być wyposażone w odpowiedni dla oferowanego modelu zasilacz umożliwiający ładowanie akumulatorów oraz pracę bez akumulatorów w sieci 230V/50Hz. Zamontowane akumulatory muszą posiadać możliwość ich odłączania od komputera bez konieczności zrywania plomb gwarancyjnych. |  |
| System operacyjny | System operacyjny wykonany w technologii 64-bitowej System operacyjny musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego system serwerowym Windows 2003 Small Bussiness Server (w szczególności musi być możliwe dołączenie do domeny SBS). Dołączona licencja i nośnik CD z kopią systemu operacyjnego, Zamawiający dopuszcza dołączenie nośnika CD/DVD umożliwiającego odtworzenie systemu operacyjnego na laptopie. System musi być zainstalowany i gotowy do pracy bez konieczności dodatkowej aktywacji. System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci szkolnej. Dokument potwierdzający poprawną współpracę oferowanego laptopa z oferowanym systemem operacyjnym | (**) |
| Oprogramowanie biurowe | Oprogramowanie biurowe: Oprogramowanie musi być zainstalowane na laptopie. Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) - zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych. Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. | (**) |
| Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów | Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową. Oprogramowanie musi być zainstalowane na laptopach. Typ licencji: dożywotnia z możliwością nieograniczonego czasowo pobierania aktualizacji Zintegrowany pakiet aplikacji do zarządzania pracownią komputerową musi zawierać co najmniej: Moduł kontroli Moduł współpracy Moduł zarządzania Moduł nauczania Moduł testowania Moduł monitoringu Nie dopuszcza się instalacji na jednym komputerze produktów spełniających opisane cechy, pochodzące od różnych producentów. Moduł kontroli powinien zawierać następujące funkcje: Podgląd pulpitów uczniów w czasie rzeczywistym, lontrola i monitorowanie wszystkich aplikacji używanych w klasie, z możliwością zdalnego otwieranie i zamykanie aplikacji, zarządzanie drukowaniem a w szczególności uniemożliwienie drukowania, kontrola urządzeń USB lub nośnika CD/DVD z możliwością zapobiegania kopiowania danych. Moduł współpracy powinien zawierać następujące funkcje: Funkcja wspólnego przeglądania stron internetowych pozwalająca nauczycielowi otworzyć wybrane strony internetowe i wyświetlić je na komputerach uczniowskich, funkcję pozwalającą na tworzenie wewnętrznego forum dyskusyjnego w formie czatu dla wszystkich lub wybranych uczniów w klasie, moduł zarządzania powinien zawierać następujące funkcje, Moduł zarządzania laptopami pracowni mobilnej powinien zawierać następujące funkcje: Włączanie lub wyłączanie komputerów w pracowni z komputera Nauczyciela, wykonanie zdalnego zalogowania/wylogowania użytkowników na wszystkich komputerach, wygaszanie ekranu uczniów, blokowanie myszy i klawiatury uczniów w czasie lekcji, zezwolenie/zabronienie drukowania, identyfikacja ucznia aktualnie używającego drukarki, rejestracja uczniów, zebranie informacji o uczniu, zapisanie listy obecności, wymiana plików, przesyłanie plików i folderów z komputera Nauczyciela dla całej klasy jednocześnie. Moduł nauczania powinien zawierać następujące funkcje: Tryb pokazu pozwalający na wyświetlanie ekranu Nauczyciela na ekranach Uczniów, pokazanie ekranu konkretnego komputera ucznia na wszystkich pozostałych komputerach. Funkcja Notatnika ucznia pozwalająca na zapisywanie: uwag wpisywanych przez Nauczyciela, notatek wpisywanych przez uczniów, zrzutów ekranu, wyników przeprowadzanych ankiet i testów, Moduł testowania powinien zawierać następujące funkcje: Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety przy użyciu dostarczonych lub własnych odpowiedzi, podsumowanie wyniku ankiety, kreator egzaminów z możliwością tworzenia własnych pytań z elementami multimedialnymi (grafika, dźwięk, obraz) Moduł monitoringu powinien zawierać następujące funkcje: Możliwość oglądania ekranów komputerów pracowni mobilnej w czasie rzeczywistym, możliwość kontroli aplikacji i komunikatorów, możliwość blokowania uruchamiania komunikatorów, monitorowanie użycia wszystkich aplikacji na komputerach pracowni mobilnej, zezwalanie na użytkowanie wybranych przez Nauczyciela aplikacji, monitorowania użytkowania Internetu przez Uczniów, sprawdzania otwartych stron internetowych na komputerach uczniów, otwierania i zamykania witryny na wszystkich komputerach, rejestrowania historii użytkowania Internetu dla całej pracowni, zablokowania dostępu do określonych witryn internetowych. Zezwolenie Uczniom na dostęp wyłącznie do wybranych dozwolonych witryn Zamawiający dopuszcza oprogramowanie zawierające ww. funkcje z innym podziałem na moduły. | (**) |
| Oprogramowanie antykradzieżowe | Oprogramowanie korzystające z mechanizmów dostarczanych przez procesor laptopa uniemożliwiające dostęp do komputera. Funkcjonalności oprogramowania: Blokowanie na podstawie: Wielokrotnych prób zalogowania się na ekranie przedstartowego uwierzytelnienia, Braku logowanie w okresie czasu ustawionym przez administratora Powiadomienia z serwera (zdalnie) za pośrednictwem sieci opartej na protokole IP przesłanej przewodową lub bezprzewodową siecią LAN Wykrycia zmiany w oprogramowaniu układowym laptopa lub usunięcia baterii CMOS. Odblokowywanie: Funkcja odblokowywanie systemu przez administratora lub uprawnionego użytkownika poprzez: wprowadzenie lokalnego hasła, Wprowadzenie jednorazowego kodu wygenerowanego przez administratora, Mechanizmy antykradzieżowe: blokowanie procesu rozruchu na poziomie sprzętowym, uniemożliwiające uruchomienie komputera po sformatowaniu dysku twardego oraz z dysku zewnętrznego USB, CD, DVD lub innego urządzenia peryferyjnego. | (**) |
| Torba | Producenta sprzętu oznaczona trwałym logo producenta komputera, dwukomorowa |  |
| Waga | Waga max 2,5 kg |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji na cały zestaw komputerowy gwarantowana przez producenta laptopa Gwarancja typu door to door naprawa w ciągu 14 dni roboczych u producenta. Wykonawca zapewnia transport laptopa od siedziby zamawiającego do punktu serwisowego po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu. Wykonawca zapewnia transport od punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego naprawionego laptopa. |  |
| Inne | Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy laptopa. Wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki do zainstalowanych urządzeń. Instrukcja obsługi komputera w języku polskim. Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. |  |

*-należy obowiązkowo podać producenta i model

**- należy obowiązkowo podać nazwę oprogramowania

III. Szafka do przechowywania laptopów:						1 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                                                        Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Ilość półek | 26 w dwóch kolumnach |  |
| Wymiary półek | pozwalające na umieszczenie laptopów typ I i typ II będących przedmiotem postępowania |  |
| Zasilanie | Szafka przystosowana do pracy z napięciem 230 V. Ilość listew przyłączeniowych odpowiadająca ilości kolumn. Mechanizm pozwalający na sekwencyjne włączanie poszczególnych listew po upływie określonego czasu w celu utrzymania niskiego obciążenia instalacji elektrycznej szafki podczas sekwencji ładowania. Szafka zawierająca zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe Wbudowany wtyk przyłączeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przeciążeniowego. Przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów. |  |
| Mobilność | Wyposażenie w cztery kółka o gumowanej nie brudzącej powierzchni powierzchni, 2 kółka muszą posiadać blokadę/hamulec. |  |
| Wykonanie | Materiał: blacha stalowa lakierowana proszkowo lub płyta MDF. Obudowa musi posiadać otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza pozwalające na chłodzenie ładujących się laptopów. Uchwyty do przemieszczania po obu stronach szafki |  |
| Drzwiczki | Otwierane od środka umożliwiające wkładanie i wyjmowanie komputerów znajdujące się równolegle do siebie z przodu. Wbudowany zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach |  |
| Udźwig | Udźwig półki nie mniej niż 2,4 kg. |  |
| Kolor | Według palety RAL |  |
| Wymiary | Wysokość szafki nie większa niż 170 cm Szerokość szafki nie większa niż 110 cm Głębokość szafki nie większa niż 60 cm |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta. |  |
| Inne | Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. |  |

IV. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne:						2 szt.

Oferowany model ....................................................................           		                                      Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Funkcje urządzenia | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie |  |
| Parametry drukowania |  |  |
| Technologia druku | Laserowy |  |
| Prędkość wydruku | Do 20 stron na minutę w czerni w trybie normalnego drukowania w formacie A4, Do 20 stron na minutę w kolorze w trybie normalnego drukowania w formacie A4, |  |
| Normatywny cykl pracy | 40000 stron na miesiąc |  |
| Rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi |  |
| Druk dwustronny | Automatyczny druk dwustronny |  |
| Parametry skanowania |  |  |
| Typ skanera | Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów |  |
| Szybkość skanowania | Do 11,5 stron na minutę w czerni w trybie normalnym Do 4,5 stron na minutę w kolorze w trybie normalnym |  |
| Typy plików skanowania | PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF |  |
| Rozdzielczość skanowania | Do 300 dpi w kolorze i czerni przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów; do 600 dpi w kolorze przy użyciu skanera płaskiego); do 1200 dpi (w czerni przy użyciu skanera płaskiego); |  |
| Opcje skanowania | Dwustronne skanowanie przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów, skanowanie kolorowe |  |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 arkuszy |  |
| Maksymalny format skanowania | 216 x 297 mm |  |
| Parametry kopiowania |  |  |
| Szybkość kopiowania | Do 20 kopii na minutę w czerni Do 20 kopii na minutę w kolorze |  |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 300 x 300 dpi w kolorze |  |
| Ilość kopii | Do 90 |  |
| Inne parametry urządzenia |  |  |
| Pamięć RAM | 192 MB |  |
| Interfejsy wbudowane | interfejs USB (zgodny z 2.0), interfejs hosta pozwalający drukować z dysku USB i zapisywać na tym dysku zeskanowane dokumenty, interfejs Ethernet 10/100 Mb, 1 interfejs WiFi 802.11 b/g/n |  |
| Format strony | A4, A5, A6, B5, koperty (DL, C5, B5) |  |
| Podajnik papieru | Minimum dwa podajniki papieru: 1 podajnik uniwersalny na 50 arkuszy 1 podajnik A4 na 250 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | Na 150 arkuszy |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta w siedzibie użytkownika, licząc od dnia odbioru. Rozpoczęcie naprawy następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. Zakończenie naprawy lub dostarczenie sprzętu zastępczego najdalej po 3 dniach roboczych, czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. Wymiana sprzętu po 3 bezskutecznych naprawach Wymiana sprzętu po 3 bezskutecznych naprawach. Dostawca w okresie gwarancji zapewni sprawne działanie sprzętu, w tym wszystkie przeglądy i konserwacje z wyjątkiem sytuacji przekroczenia poziomu przebiegów podzespołów określonych przez producenta sprzętu. |  |
| Zasilacz | Drukarka zasilana z sieci elektrycznej musi być zgodna z polskimi standardami, tj. napięcie 230 V, 50 Hz, prąd jednofazowy. Jeżeli którekolwiek pozycje są klasyfikowane jako niebezpieczne lub wymagają specjalnego użytkowania, pełna informacja na powyższy temat, wraz z oznaczeniami bezpieczeństwa, musi być podana w ofercie. Dołączony kabel do podłączenia zasilania |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 32 i 64 bitowe, Windows Vista 32 i 64 bitowe. Windows XP 32 bitowy, Windows Server 2003 32 bitowy |  |
| Panel sterowania | kolorowy ekran dotykowy CGD, przyciski obsługi (anuluj, strzałka w lewo oraz w prawo, pomoc, początek, cofnij), wbudowane wskaźniki sygnalizujące: błąd, gotowość do pracy, połączenie bezprzewodowe |  |
| Bezpieczeństwo | Obsługa szyfrowania siei bezprzewodowej: WEP (128-bitowe), WPA/WPA2 Personal (obsługa protokołów AES, TKIP), wbudowany serwer WWW z możliwością zabezpieczenia hasłem |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Komplet tonerów. Kabel USB. |  |

V. Tablica interaktywna:					4 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Technologia | Dotykowa, umożliwiająca obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika bez konieczność kupowania dedykowanego wskaźnika |  |
| Powierzchnia robocza | Magnetyczna, odporna na uszkodzenia (uszkodzenie powierzchni roboczej nie powinno mieć wpływu na działanie tablicy), umożliwiająca wykorzystanie jak zwykłe tablicy suchościeralnej |  |
| Rozmiar powierzchni roboczej | przekątna 79 cali, 1642 x 1159 mm |  |
| Format obrazu | 4:3 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista | 4096 x 4096 |  |
| Komunikacja | Port USB |  |
| Zasilanie | Port USB |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie w języku polski Możliwość pracy w trzech trybach: okna, ramki i pełnoekranowym Sterowanie komputerem przy pomocy tablicy interaktywnej Funkcja chwytania i przesuwania obszaru roboczego za pomocą dłoni dostępna bez konieczności uruchamiania dodatkowych funkcji Funkcja zmiany kolorów tła, wstawianie różnych wzorów tła z zewnętrznej bazy grafiki Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego (m.in. w języku polskim) Funkcja rozpoznawania narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne Funkcja rozpoznawania gestów wykonanych na tablicy Wbudowana baza figur geometrycznych - pozwalająca na wstawianie figur oraz brył geometrycznych do prezentacji Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel Narzędzia i grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego Funkcja selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie Funkcja wstawiania tekstu za pomocą klawiatury ekranowej Funkcja obracania, przesuwania i zmiany rozmiaru obiektów Funkcja wstawiania plików wykonanych w technologii Flash, plików graficznych, animacji i filmów z wewnętrznej bazy Funkcja modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów Funkcja wypełniania wybranych obiektów kolorem lub obrazem Funkcja grupowania/rozgrupowania obiektów graficznych Funkcja pozwalająca blokować elementy, zabezpieczając przed ich przypadkową edycją Funkcja regulacji stopnia przezroczystości obiektów Funkcja powiększania wybranego fragmentu strony Funkcja pisania na ruchomym lub zatrzymanym obrazie Funkcja zapisywania wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo z dźwiękiem z mikrofonu Funkcja zapisywania materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w następujących formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument PDF, prezentacja Power Point Funkcja zachowywania notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) Funkcja nanoszenia zmian i tworzenia notatek na dowolnym dokumencie wyświetlonym na pulpicie komputera Przyciski funkcyjne do obsługi programów pakietu MS Office, np. przełączanie slajdów, zapisywanie poprawek Funkcja konfiguracji przez użytkownika paska ikon Możliwość usuwania niewykorzystywanych funkcji Funkcja personalizacji paska narzędzi z możliwością zapisywania ustawień dla różnych profili Funkcja definiowania skrótów do wybranych programów, folderów, plików Funkcja tworzenia hiperłączy, skrótów do aplikacji, plików oraz slajdów do dowolnego obiektu | Należy podać nazwę oprogramowania |
| Licencja na oprogramowanie | Typ licencji: dożywotnia W ramach licencji możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej ilości komputerów będących w posiadaniu instytucji, oraz nieograniczonego czasowo pobierania aktualizacji |  |
| Akcesoria | 3 pisaki (czerwony, czarny, niebieski), wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, kabel USB 7.5 m, naścienny zestaw montażowy |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy gwarancji producenta naprawa w ciągu 7 dni roboczych u klienta Wymiana sprzętu po 3 bezskutecznych naprawach |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. . |  |

VI. Projektor krótkoogniskowy:					4 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Technologia projekcji | 3LCD |  |
| Rozdzielczość podstawowa | WXGA 1280x800 |  |
| Jasność | 2500 ANSI lumenów |  |
| Kontrast | 500:1 |  |
| Wielkość obrazu (przekątna) | 60 do 110 cali |  |
| Długość życia lampy przy normalnym użyciu | 3000h |  |
| Gwarancja na lampę | 36 miesięcy |  |
| Format obrazu | 4:3, 16:9 |  |
| Wyświetlane kolory | 16 mln |  |
| Źródła wejściowe | video: Composite HDMI S-Video 2 porty VGA audio: 2 x mini jack 3.5 mm 2 x RCA (L/R) |  |
| Źródła wyjściowe | Video: VGA Audio: Mini jack 3.5 mm |  |
| Porty komunikacyjne | RJ-45, RS232 |  |
| Wbudowany głośnik | 10 W |  |
| Uchwyt montażowy | Uchwyt mocujący do ściany lub sufitu konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone wewnątrz uchwytu |  |
| Sygnał video | NTSC / PAL / SECAM |  |
| Zasilacz | Urządzenie zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 V, 50 Hz, prąd jednofazowy |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta na projektor oraz lampę. Wymiana sprzętu po 3 bezskutecznych naprawach |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. . Pilot/baterie Kabel VGA 10 m. Kabel zasilający. 10m. Kabel Composite Video 10m. |  |

VII. Głośnik:				4 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Moc całkowita | 40 W |  |
| Ilość głośników | 2, w jednej obudowie |  |
| Typ głośników | 2-drożne |  |
| Wymiary maksymalne | Szerokość 120 cm, wysokość 15 cm, głębokości 15 cm |  |
| Dekoder dźwięku | DTS, Dolby Digital |  |
| Wejścia | 1 x optyczne, 1 x audio |  |
| Przyciski panelu sterowania | Funkcja włacz/wyłącz, Funkcja sterowania poziomem głośności, funkcja wyboru źródła dźwięku Panel sterownia umieszczony na froncie |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Kabel zasilający, Kabel audio, Naścienny zestaw montażowy. |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji. Wymiana sprzętu po 3 bezskutecznych naprawach |  |

XIII. Wizualizer (kamera dokumentowa):				4 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Ilość pikseli | 3,2 mln |  |
| Rozdzielczość podstawowa | 1280x720 |  |
| Minimalna liczba klatek | 30 klatek/s |  |
| Obszar skanowania | Powierzchnia A3 297×420 mm |  |
| Zoom | Optyczny x2, cyfrowy x8 |  |
| Fokus | Automatyczny, ręczny |  |
| Oświetlenie | Zewnętrzne typu LED |  |
| Głowica | Zamontowana na tzw. „ gęsiej szyi” |  |
| Wyjścia | VGA(D-SUB15), Composite Video, S-Video, Audio (3.5 mm stereo mini jack) |  |
| Wejścia | VGA (D-SUB15), Mikrofon (3.5mm stereo mini Jack) |  |
| Porty komunikacyjne | USB, RS232 |  |
| Funkcje edycji obrazu | Negatyw/Pozytyw, Stop klatka, Obracanie obrazu, Dzielenie ekranu (PBP), Automatyczny balans bieli, Automatyczna regulacja przesłony, |  |
| Inne | Możliwość zapisu obrazu na: karcie pamięci SDHC na pamięciach typu pendrive przez port USB Pilot zdalnego sterowania Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Pilot/baterie Kabel Composite Video. Kabel zasilający z zasilaczem 230 V, 50 Hz |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji. Wymiana sprzętu po 3 bezskutecznych naprawach |  |

IX. Projektor multimedialny:				2 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Technologia projekcji | DLP |  |
| Rozdzielczość podstawowa | 1024x768 |  |
| Zakres rozdzielczości | 640 x 480 do 1600 x 1200 |  |
| Jasność | 3000 ANSI lumenów |  |
| Kontrast | 5000:1 |  |
| Wielkość obrazu (przekątna) | 24 do 300 cali |  |
| Długość życia lampy przy normalnym użyciu | 3500h |  |
| Gwarancja na lampę | 36 miesięcy |  |
| Format obrazu | 4:3, 16:9 |  |
| Wyświetlane kolory | 16 mln kolorów |  |
| Źródła wejściowe | PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2 USB connector: Type A x 1 (USB Reader); Mini-B x1 (USB Display) A/V: HDMI V1.3 x 1 Component Video: D-sub 15 pin x 2 (Shared with Analog RGB connector) S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 Audio Stereo Mini Jack x 1 Audio L/R: RCA x 2 |  |
| Żródła wyjściowe | PC: D-sub 15 pin x 1 Audio: Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 2W Speaker |  |
| Sygnał video | NTSC / PAL / SECAM |  |
| Zasilacz | Urządzenie zasilane z sieci elektrycznej muszą być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 V, 50 Hz, prąd jednofazowy. Jeżeli którekolwiek pozycje są klasyfikowane jako niebezpieczne lub wymagają specjalnego użytkowania, pełna informacja na powyższy temat, wraz z oznaczeniami bezpieczeństwa, musi być podana w ofercie. |  |
| Uchwyt montażowy | Uchwyt mocujący do ściany lub sufitu konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone wewnątrz uchwytu |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta na projektor oraz lampę. Wymiana sprzętu po 3 bezskutecznych naprawach |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. . Polski język OSD. Pilot/baterie Kabel VGA Kabel zasilający. Torba. |  |

X. Ekran projekcyjny:				2  szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Ekran projekcyjny | Ekran ścienny o rozmiarach 195x145 cm. Zwijany ręcznie. Gwarancja na ekran – 36 miesiący. |  |
| --- | --- | --- |

XI. Kontroler sieci bezprzewodowej WLAN:				1  szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Ilość zarządzanych punktów dostępowych (Access Point) | 16 |  |
| Zarządzanie punktami dostępowymi | Centralne zarządzenie dołączonymi punktami dostępowymi, automatyczne wykrywanie podłączonego urządzenia warstwy 2 i 3, równoważenie obciążenia, auto-uplink., możliwość tworzenie 8 grup urządzeń dostępowych, automatyczne przydzielanie kanałów, możliwość ustawienia czasu przydzielenia kanału, obsługa protokołu WMM QOS wraz z 802.11e, wykrywanie obcych punktów dostępowych, możliwość uruchomienia serwera DHCP |  |
| Protokoły zarządzania | HTTP, TELNET, SSH |  |
| Obsługa protokołów sieciowych | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  |
| Możliwość konfiguracji VLAN | 8 VLAN |  |
| Bezpieczeństwo | Obsługa protokołów uwierzytelniania sieci bezprzewodowych: Shared Key, legacy 801.1X WPA and WPA2 with RA DIUS , WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK, Obsługa algorytmów szyfrowania: WE P, TKIP, AES , TKIP+AES Obsługa protokołu Radius, autentykacja MAC |  |
| Wbudowane porty | 1xUSB, 4xRJ45 /10/100/1000 |  |
| Pamięć flash | 64 MB |  |
| Pamięć RAM | 512 MB |  |
| Gwarancja | Dożywotnia gwarancja producenta |  |
| Zasilanie | Zasilacz wewnętrzny zasilany z sieci elektrycznej musi być zgodny z polskimi standardami, tj. napięcie 230 V, 50 Hz, prąd jednofazowy. Dołączony kabel do podłączenia zasilania |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich Ze względu na konieczność kompatybilności urządzeń oraz bezproblemowego zarządzania siecią bezprzewodową kontroler sieci bezprzewodowej WLAN musi być tego samego producenta co punkt dostępowy sieci WLAN. |  |

XII. Punkt dostępowy  sieci bezprzewodowej WLAN:				 6 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań (minimum) | Różnice i uwagi |
| --- | --- |
| Obsługiwane standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b 2,4 GHz, IEEE 802.11g 2,4 GHz, IEEE 802.11n 2,4 GHz, IEEE 802.11n 5 GHz |  |
| Protokoły | Obsługa protokołu WMM, WDS, |  |
| Protokoły zarządzania | HTTP, TELNET |  |
| Funkcje | Obsługa trybów: Point-to-point, Point-to-multipoint, trybu repeter, możliwość regulacji mocy sygnału od 100 mW do 0 mW |  |
| Bezpieczeństwo | Obsługa protokołów uwierzytelniania sieci bezprzewodowych: WPA, WPA2, WEP Obsługa algorytmów szyfrowania: WE P, TKIP, AES , TKIP+AES Obsługa protokołów Radius, autentykacja MAC |  |
| Wbudowane porty | 1 x 10/100/1000 BASE-T Ethernet z obsługą IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), poziom konsumpcji PoE 12,8 1 x 10/100/1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) Konsumpcja PoE 12V, 1xRS232 |  |
| Gwarancja | Dożywotnia gwarancja producenta, Zasilacz 36 miesięcy. |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich Ze względu na konieczność kompatybilności urządzeń oraz bezproblemowego zarządzania siecią bezprzewodową punkt dostępowy sieci bezprzewodowej WLAN musi być tego samego producenta co kontroler sieci WLAN. |  |
| Zasilanie | Punkt dostępowy zasilany z sieci elektrycznej musi być zgodny z polskimi standardami, tj. napięcie 230 V, 50 Hz, prąd jednofazowy. Dołączony kabel do podłączenia zasilania |  |

XIII. Router:				 1 szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań minimum | Różnice i uwagi |  |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | UTM |  |  |
| Obudowa | Typu rack. lub wolnostojący (w przypadku wolnostojącej konieczna półka do montażu w szafie rack) |  |  |
| Ilość portów | 2x10/100 |  |  |
| Liczba sesji | 50 000 |  |  |
| Ilość użytkowników | Nielimitowana ilość użytkowników |  |  |
| Ilość obsługiwanych VLAN | 32 |  |  |
| Ilość tuneli VPN | 50 |  |  |
| Zapora sieciowa (firewall) |  |  |  |
| Klasa zapory | Zapora klasy Stateful Inspection |  |  |
| Translacja adresów | Obsługa translacji NAT, PAT, 1-PAT |  |  |
| Tryby pracy | możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge) |  |  |
| Konfiguracja reguł firewalla | Narzędzie do tworzenia odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. Edytor reguł zapory sieciowej powinien posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów) |  |  |
| Autoryzacja użytkowników | Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows NT4.0 (NTLM) i Windows 2k (Kerberos). |  |  |
| System wykrywania włamań (IPS) |  |  |  |
| Funkcje IPS | IPS powinien być zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. Moduł IPS powinien wykrywać oraz usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. Możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) Urządzenie powinno mieć możliwość inspekcji dowolnego ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL |  |  |
| Zarządzanie pasmem (Traffic Shapping) |  |  |  |
| Funkcje Traffic Shapping | Możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. Ograniczenie pasma lub priorytezacja powinna być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika Możliwość zdefiniowania priorytetu kolejki, która obsłuży cały ruch nie ujęty przez kolejki użytkownika |  |  |
| Ochrona antywirusowa |  |  |  |
| Funkcje ochrony antywirusowej | Możliwość zastosowania jednego skanera antywirusowego. Skaner antywirusowy dostarczony w ramach podstawowej licencji. |  |  |
| Ochrona antyspamowa |  |  |  |
| Funkcje ochrony antyspamowej | Mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). Ochrona antyspam powinna działać w oparciu o: Białe/czarne listy DNS RBL Heurystyczny skaner W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator powinien mieć możliwość modyfikacji listy serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. |  |  |
| Wirtualne sieci prywatne (VPN) |  |  |  |
| Funkcje VPN | Wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). Możliwość budowania kanałów VPN w oparciu o: - PPTP VPN - IPSec VPN - SSL VPN |  |  |
| Filtrowanie adresów URL |  |  |  |
| Funkcje filtrowania adresów URL | Wbudowany filtr URL. Możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: - Blokowanie dostępu do adresu URL. - Zezwolenie na dostęp do adresu URL. - Blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację protokołu HTTPS. Możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. Możliwość stworzenia białej listy stron wyłączonych z filtrowania URL oraz białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. |  |  |
| Uwierzytelnianie |  |  |  |
| Funkcje uwierzytelniania | Uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: - lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), - zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP) , - integracje z serwerem Microsoft Active Directory. rozwiązanie umożliwiające autoryzacje w oparciu o protokoły: - SSL - Radius - NTLM - Kerberos Autoryzacja użytkowników z wykorzystaniem użytkowników Microsoft Active Directory nie powinna wymagać instalacji agenta na serwerze AD ani modyfikacji schematu. |  |  |
| Administracja łączami |  |  |  |
| Funkcje administracji łączami | Mechanizm równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego powinien działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: - równoważenie względem adresu źródłowego. - równoważenie względem adresu docelowego. Urządzenie powinno posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. |  |  |
|  | Administracja urządzenia |  |  |
|  | Funkcje administracji urządzenia | Narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. Konfiguracja urządzenia powinna być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. Komunikacja przy użyciu przeglądarki www z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https. Zarządzanie urządzeniem przez dowolną liczbę administratorów z uprawnieniami. Możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer . |  |
|  | Zasilanie | Przełącznik musi mieć możliwość zasilania ze źródła zmiennoprądowego 230V +-10. Przewód zasilający – 1 szt. |  |
| Serwis | Serwis na 36 miesięcy obejmujący: dostęp do wszystkich aktualizacji (ASQ, IPS, AV, URL itp.) wsparcie techniczne |  |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. |  |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta. Wymiana sprzętu w razie awarii sprzętu w ciągu 14 dni.. |  |

XIV. Przełącznik sieciowy:				1  szt.

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań minimum | Różnice i uwagi |  |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Typu rack. lub wolnostojący (w przypadku wolnostojącej konieczna półka do montażu w szafie rack) |  |  |
| Ilość portów | 8x10/100/1000 Mbps z zasilaniem POE automatycznie wykrywających prędkość połączenia (RJ45), Wszystkie porty Ethernet przełącznika muszą mieć zdolność pracy w trybie full duplex |  |  |
| Obsługiwane standardy sieci | IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x full-duplex flow control, IEEE 802.3af |  |  |
|  | Tablica MAC | możliwość konfiguracji co najmniej 4000 adresów MAC |  |
|  | Mechanizmy wspierające ciągłości pracy sieci | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy: - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - możliwość grupowania portów zgodnie z IEEE 802.3ad |  |
|  | Mechanizmy wspierające jakość usług pracy w sieci | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy: - IEEE 802.1x -obsługa ramek JUMBO |  |
| Mechanizmy wspierające bezpieczeństwo w sieci | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy: - DHCP Klient, - wsparcie dla protokołów TACACS+ i RADIUS - IEEE 802.1Q VLAN możliwość tworzenia 64 grup statycznych |  |  |
| Protokoły | Obsługa protokołów: - IEEE 802.1p Class of Service - IEEE 802.1ab Link Layer Discovery - LLDP - SNMP v1, v2c, v3 - Auto voice VLAN - DHCP Filtering - Auto denial-of-service (DoS) protection -HTTP and HTTPS |  |  |
|  | Zasilanie | Przełącznik musi mieć możliwość zasilania ze źródła zmiennoprądowego 230V +-10. Przewód zasilający – 1 szt. |  |
| Inne | Podręcznik użytkowania, wszystkie niezbędne instrukcje i materiały użytkowania w języku polskim - załączony nośnik CD. Sprzęt musi być wyprodukowany w 2012 roku, fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. |  |  |
|  | Gwarancja | Dożywotnia gwarancja producenta. Wymiana sprzętu po 3 bezskutecznych naprawach |  |

XV. Punkt naścienny :				4 szt

Oferowany model ....................................................................                                                                                   Producent ...............

| Opis wymagań minimum | Różnice i uwagi |  |
| --- | --- | --- |
| Porty | Stalowy panel przyłączeniowy z wejściami 3xRCA(compiste, audio L-R), 1xUSB typ A, 1xVGA, 1xPC Audio |  |  |
| Inne | Przyłącza wyposażone w skręcane kostki połączeniowe oraz wtyki do kostek elektronicznych, Lakierowany proszkowo |  |  |
| Kolor | biały |  |  |
|  | Typ montażu | Natynkowy |  |
|  | Gwarancja | Dożywotnia gwarancja producenta. |  |

XVI. Oprogramowanie antywirusowe:

| Aktualizacja | Aktualizacja posiadanych przez Zamawiającego 20 licencji na stację roboczą F-Secure Internet Security 2012 z modułem ochrony rodzicielskiej (zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych) na okres 3 lat |
| --- | --- |
| Rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego systemu antywirusowego | Zakup 32 licencji na stację roboczą F-Secure Internet Security 2012 z modułem ochrony rodzicielskiej (zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych) na okres 3 lat |

XVII. Prace montażowe:

| Urządzenie | Opis prac | Miejsce montażu |
| --- | --- | --- |
| Sieć bezprzewodowa | Montaż punktów dostępowych sieci WLAN w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, połączenie punktów sieci dostępowych z patch panelem kablem typu skrętka STP lub FTP kategorii 5e (Zamawiający posiada wolne miejsca na patch panelu), Montaż kontrolera WLAN w punkcie dystrybucyjnym (dostarczenie półki do szafki 42U), Dostarczenie kabli typu patchcord niezbędnych do uruchomienia sieci bezprzewodowej. Rozmieszczenie punktów może ulec zmianie (+/- 10 m) gdyby okazało się że wskazane miejsca nie zapewniają odpowiednich parametrów sieci WLAN. Wykonanie pomiarów wykonanej sieci przewodowej LAN. | Miejsca montażu naniesione na rzutach budynku dołączonych do specyfikacji |
| Przełącznik sieciowy | Montaż przełącznika w punkcie dystrybucyjnym | Miejsca montażu naniesione na rzutach budynku dołączonych do specyfikacji |
| Router | Montaż przełącznika w punkcie dystrybucyjnym | Miejsca montażu naniesione na rzutach budynku dołączonych do specyfikacji |
| Tablica interaktywna | Montaż tablic na ścianie wraz z montażem kabla USB do punktu naściennego. | Miejsca montażu naniesione na rzutach budynku dołączonych do specyfikacji |
| Projektor krótkoogniskowy | Montaż projektora do sufitu lub ściany wraz z doprowadzeniem kabla zasilającego oraz kabli VGA i Composite Video do punktu naściennego | Miejsca montażu naniesione na rzutach budynku dołączonych do specyfikacji |
| Głośnik | Montaż głośnika nad tablicą interaktywną wraz z doprowadzeniem kabla zasilającego oraz kabla audio do punktu naściennego | Miejsca montażu naniesione na rzutach budynku dołączonych do specyfikacji |
| Punkt naścienny | Zakończenie na punkcie naściennym następujących kabli sygnałowych: audio z głośnika, USB z tablicy interaktywnej, kabla VGA oraz Composite Video z projektora krótkoogniskowego. Dostarczenie 4 kompletów kabli (na każdą salę) umożliwiających podłączenie laptopa i kamery dokumentowej do punktu naściennego zawierających: Kabel audio, kabel VGA, kabel USB, kabel Composite Video Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| Zasilanie elektryczne | Montaż w pobliżu każdego punktu naściennego 6 gniazd natynkowywch 230V/50Hz koloru białego, doprowadzenie źródła zasilania z najbliższego znajdującego się w pomieszczeniu gniazda elektrycznego. Doprowadzenie do montowanych gniazd przewodów zasilających: wizualizer, projektor krótkoogniskowy, głośniki |  |
| Projektor multimedialny | Montaż projektorów do sufitu lub ściany wraz z doprowadzeniem kabla zasilającego oraz kabla VGA do miejsca wskazanego przez Zamawiającego |  |
| Ekran projekcyjny | Montaż ekranów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy na wszelkie instalacje będące przedmiotem prac montażowych. Gwarancja 10 lat na wykonaną sieć LAN służącą do podłączenia sieci bezprzewodowej. |  |
| Inne | Wszystkie kable używane do montażu ww. urządzeń muszą być schowane w korytkach naściennych koloru białego. W przypadku równoległego prowadzenia kabli zasilających i sygnałowego konieczność zastosowania korytek lub innego rozwiązania zapobiegającego zakłóceniom sygnału przez zasilanie elektryczne. Zakres prac montażowych powinien umożliwić uzyskanie pełnej funkcjonalności sprzętu będącego przedmiotem postępowania. Możliwość wizji lokalnej w budynkach szkół. |  |

XVIII. Konfiguracja sprzętu i oprogramowania:

| Nazwa sprzętu | Czynności konfiguracyjne |
| --- | --- |
| Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne | Instalacja sterowników i oprogramowania urządzenia na laptopach będących przedmiotem postępowania. Konfiguracja ustawień sieciowych urządzenia. Dane dotyczące sieci IP zostaną dostarczone przez Zamawiającego. |
| Sieć bezprzewodowa | Konfiguracja kontrolerów WLAN oraz punktów dostępowych sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11n. Konfiguracja sieci bezprzewodowej na laptopach będących przedmiotem postępowania. Dane dotyczące sieci IP zostaną dostarczone przez Zamawiającego. |
| Router | Konfiguracja urządzenia dla dwóch grup użytkowników: nauczyciele, uczniowie. Dane dotyczące sieci IP zostaną dostarczone przez Zamawiającego. |
| Oprogramowanie do tablicy interaktywne | Instalacja oprogramowania na laptopach będących przedmiotem postępowania. |
| Oprogramowanie antywirusowe | Instalacja oprogramowania antywirusowego na laptopach będącego przedmiotem zamówienia. |
| Oprogramowanie antykradzieżowe | Aktywacja oprogramowania antykradzieżowego w następującej konfiguracji. Blokowanie na podstawie wielokrotnych prób zalogowania się na ekranie przedstartowego uwierzytelnienia, Odblokowywanie poprzez wprowadzenie lokalnego hasła, |
| Oprogramowanie zarządzania zestawem przenośnych komputerów | Instalacja wersji uczniowskiej na laptopach typ I, instalacja wersji nauczycielskiej na laptopach typ II. Dane dotyczące sieci IP zostaną dostarczone przez Zamawiającego. |

XIX. Szkolenie pracowników:

| Zakres szkolenia | Czas szkolenia |
| --- | --- |
| Szkolenie z zakresu uruchamiania urządzeń oraz obsługi urządzeń systemu interaktywnego zainstalowanego w salach lekcyjnych. | Jedno czterogodzinne szkolenie |
| Szkolenie z zakresu zarządzania oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Szkolenie składające się z dwóch części: część teoretyczna i praktyczna (w formie warsztatów)Uwaga: Szkolenie musi odbyć się przy użyciu zainstalowanego sprzętu będącego przedmiotem postępowania. Uwaga: Szkolenie musi odbyć się przy użyciu zainstalowanego sprzętu będącego przedmiotem postępowania | Jedno ośmiogodzinne szkolenie |
| Szkolenie z oprogramowania dedykowanego do obsługi tablicy interaktywnej. Szkolenie składające się z dwóch części: część teoretyczna i praktyczna (w formie warsztatów) Uwaga: Szkolenie musi odbyć się przy użyciu zainstalowanego sprzętu będącego przedmiotem postępowania | Jedno ośmiogodzinne szkolenie |