|  | ABEMA Systemy Prezentacyjne Ul. Orla 53c; 30-244 Kraków tel/fax: 12 427 34 20 biuro@abemaav.pl www.abemaav.pl www.ekrany.pl |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Zlecający: | Gmina Grabica, 97-306 Grabica |
| --- | --- |
| Temat: | Dokumentacja wykonawcza projektowo-kosztorysowa aranżacji sali widowiskowej w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy obejmująca następujące elementy: nagłośnienie, akustyka, oświetlenie, okotarowanie, scenę oraz fotele audytoryjne na trybunie rozsuwanej – 100 miejsc i fotele audytoryjne zgrupowane przesuwne – 60 miejsc w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy budynku Gminnego Centrum Kultury w Grabicy, będącego w budowie. |
| Jednostka projektowa: | ABEMA Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek, ul. Orla 53c, 30-244 Kraków, NIP: 9441245994 Zespół projektowy: Mgr inż. Dariusz Miękina Mgr inż. Zbigniew Górski Sprawdzający Mgr inż. Wojciech Kusek Andrzej Kaczmarczyk |

|  | Fotele audytoryjne / Widownia rozsuwana. |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | ilość | j.m. | wartość | wartość |
|  |  |  |  | jedn. | netto w zł |
| 1 | Fotel widowni ruchomej z osprzętem – zgodnie z specyfikacja techniczną | 100 | szt |  |  |
| 2 | Fotel mobilny ( demontowany ) – zgodny z specyfikacja techniczną | 60 | szt |  |  |
| 3 | Konstrukcja widowni mobilne zgodna z specyfikacja techniczną | 1 | kpl |  |  |
| 4 | Materiały montażowe – wymagane specyfikacja techniczna | 1 | kpl |  |  |
| 5 | Montaż regulacja | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |

|  | System Okotarownia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | ilość | j.m. | Wartość | wartość |
|  |  |  |  | jedn. | netto w zł |
| 1 | Okotarowanie sceniczne, Okotarowenie (drapowanie minimum 30%) wykonane z pluszu o gramaturze min 540 g/m2. W brytach o szerokości 140cm +/_ 20%. Z fabrycznym atestem trudnopalności wystawionym przez producenta . | 280 | m2 |  |  |
| 2 | Szyna montażowa / konstrukcje kulis Szyna montażowa okotarowania / elementy konstrukcyjne kulis ( wraz z elementami montażu / "Wózkami" ) | 52 | m |  |  |
| 3 | Akcesoria montażowe Niezbędne materiały montażowe wymagana dla systemu oko tarowania w tym uchwyty , elementy stabilizujące, akcesoria. | 1 | kpl |  |  |
| 4 | Montaż okotarowania oraz elementów konstrukcyjnych | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |

|  | System Video |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | ilość | j.m. | wartość | Wartość |
|  |  |  |  | jedn. | netto w zł |
| 1 | Projektor video Technologia LCD, Rozdzielczość natywna 1920 x 1200 pikseli, Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 4096 x 2160 pikseli , Jasność 8000ANSI lumenów, Kontrast 10 000:1 Żywotność lampy 5000h Współczynnik projekcji 1:0.79-1.10 Lens shift regulowany elektrycznie Pionowo +50%/-10% Poziomo +30%/-30% wejścia 1x D-SUB 1x Display Port 2x HDMI 1x HDBaseT, Kontrola Port RJ-45, Port D-SUB 9 pin Wbudowana kontrola przez przeglądarkę, Zdalne zarządzanie za pomocą oprogramowania producenta projektora, Funkcja łączenia krawędzi (Edge Blending) i Stacking, Procesor obrazu umożliwiający konwersję kolorów REC2020 do REC709 oraz przyjmowanie sygnału w rozdzielczości 4K z jego wyświetlaniem, Zgodność ze standardem HDR10, Przetwarzanie w technologii CQP, Przyciemnianie krawędzi obrazu | 1 | szt. |  |  |
| 2 | Uchwyt projektora regulowany. | 1 | kpl |  |  |
| 3 | Odtwarzacz plików video Odtwarzacz plików video wyjście HDMI, oraz moduł zewnętrzny wyjścia SDI, wbudowany twardy dysk minimum 500 GB, odtwarzanie płyt DVD, odtwarzanie z USB/SD, Wbudowany wyświetlacz podglądowy minimum 7 cali. | 1 | kpl |  |  |
| 4 | Ekran projekcyjny elektryczny Ekran elektrycznie rozwijany o szerokości 550 cm; wyposażony w uchwyty zarówno do mocowania ściennego jak i sufitowego. Materiał projekcyjny: biały; współczynnik gain= 1,2. Ekran wyposażony w bezwładnościowy system zabezpieczający przed wypadnięciem wału napędowego z obudowy ekranu. | 1 | kpl |  |  |
| 5 | Sterowanie Sterowanie ekranu elektrycznego, pilotem radiowym oraz przełącznikiem umieszczonym na scenie, możliwość sterowania protokołem DMX. | 1 | kpl |  |  |
| 6 | Monitor informacyjny 55 cali z uchwytem Monitor 55 cali z uchwytem Matryca LED Full HD 1920×1080, złącza: 2 x HDMI, USB , RJ45, RS232, Audio .Funkcje sieciowe SuperSign, ( Serwer w chmurze SNMP(Simple Network Management Protocol) możliwość instalacji pionowej lub poziomej, Fabryczna powłoka ochronna zabezpiecza przed wodą ,i kurzem oraz osadzającym się pyłem. Możliwość sterowania sygnałem DMX. | 2 | kpl |  |  |
| 7 | Monitor podglądowy 43 cali z uchwytem Monitor 43 cale z uchwytem Matryca LED Full HD 1920×1080, złącza: 2 x HDMI, USB , RJ45, RS232, Audio .Funkcje sieciowe SuperSign, ( Serwer w chmurze SNMP(Simple Network Management Protocol) możliwość instalacji pionowej lub poziomej, Fabryczna powłoka ochronna zabezpiecza przed wodą i kurzem oraz osadzającym się pyłem. Możliwość sterowania sygnałem DMX. | 2 | kpl |  |  |
| 8 | Kamera podglądowa obrotowa Kamera obrotowa PTZ z 30-krotnym zoomem optycznym, rozdzielczość 1920 x 1080. 50 programowalnych ustawień pozycji, w tym pozycji panoramowania, pochylania i powiększania, za pomocą pilota lub dostępnego kontrolera PTZ. Obsługa protokółów Sony VISCA do sterowania PTZ z wykorzystaniem protokołów RS-422 na porcie RJ-45.Cyfrowa redukcja szumów zapewniająca wysoką jakość obrazu, w warunkach słabego oświetlenia. Automatyczne / ręczne opcje sterowania przesłoną i balansu bieli umożliwiają precyzyjne dostrojenie do kalibracji wielu kamer. Wyjścia HDMI oraz SDI. Uchwyt, zasilacz oraz pilot sterujący. | 1 | kpl |  |  |
| 9 | Kamera streamingowa Kamera Rozdzielczość Full HD, 30-krotny zoom optyczny Obsługiwane formaty High Definition: 1080 / 59,94p, 1080 / 50p, 1080 / 59,94i, 1080 / 29,97p, 1080 / 25p, 1080 / 50i, 720 / 59,94p, 720 / 50p Funkcja cyfrowej redukcji szumów (DNR) w celu redukcji szumów i zapewnienia ostrzejszego obrazu przy słabym oświetleniu. Wyjście wideo: synchronizacja SDI + HDMI..Uchwyt montażowy. | 2 | kpl |  |  |
| 10 | Switch obrazu Router 6G-SDI z wbudowanymi re-synchronizatorami na wszystkich wejściach umożliwia czyste przełączanie pomiędzy wszystkimi źródłami wideo o tym samym standardzie wideo SDI. Obsługa do 12 wejść i 12 wyjść ,formatach wideo SD, HD i Ultra HD. Obsługuje wiele formatów na tym samym routerze w tym samym czasie i wyczyści przełączanie pomiędzy wieloma formatami, które pasują do referencyjnej liczby klatek na sekundę, gdy przełączanie odbywa się między tym samym standardem wideo. Przycisk na panelu przedniego i pokrętło pokrętła, panel przedni z wyświetlaczem LCD do wyświetlania obrazu oraz monitorowania wideo, zdalnego sterowania Ethernetem | 1 | kpl |  |  |
| 11 | Serwer stirmingowy Serwer strimingowy : streaming bezpośrednio na . YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv wejście złącze 12G-SDI lub HDMI, mikrofonu przez profesjonalny XLR i dowolnego sygnału audio stereo poprzez RCA HiFi. konwerter formatów jakości Teranex do konwersji w dół dowolnego źródła SD, HD lub UltraHD na 720p. | 1 | kpl |  |  |
| 12 | Konwertery formatów Konwertery sygnału: HDMI SDI x 3, konwerter SDI HDMI x 5 szt. . | 1 | kpl |  |  |
| 13 | Kasety przyłączeniowe Komplet kaset przyłączeniowych scena, widownia, realizator z gniazdami RJ45 x 2 szt. SDI x 2 szt. Monitory podglądowe x 4 (RJ45+SDI ), Kamery 4. (RJ45 +SDI) | 1 | kpl |  |  |
| 14 | Centralny sterownik Sterownik kamer, do pozycji 8 i 9, zapewniający ich kontrolę w zakresie posiadanych przez nie funkcji. | 1 | kpl |  |  |
| 15 | Materiały pomocnicze Niezbędne materiały montażowe, uchwyty, kable przyłączeniowe, puszki, zabezpieczające zapewniające funkcjonowanie systemu. | 1 | kpl |  |  |
| 16 | Okablowanie Niezbędne, okablowanie strukturalne dla systemu wideo oraz sterowania z przyłączami. | 1 | kpl |  |  |
| 17 | Montaż | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |

|  | System Audio / Nagłośnienie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | ilość | j.m. | wartość | wartość |
|  |  |  |  | jedn. | netto w zł |
| 1 | System nagłośnieniowy System nagłośnieniowy, w którego skład wchodzą 4 aktywne kolumny szerokopasmowe z regulowanymi uchwytami naściennymi o parametrach nie gorszych niż: 1 głośnik o średnicy 12'' i jeden głośnik wysokotonowy o średnicy 1'' z cewką 1.7''.Wbudowane 2 wzmacniacze w klasie D o mocy 500W każdy. Pasmo przenoszenia 48Hz-20kHz.Wbudowany moduł DSP z możliwością sterowania za pomocą aplikacji producenta dla urządzeń z systemem iOS. Wbudowany interfejs DANTE. Możliwość wyboru 4 presetów EQ.Kąty promieniowania akustycznego 90°x60°.Maksymalne SPL 135dB, oraz 2 aktywne kolumny niskotonowe o parametrach nie gorszych niż: 1 głośnik o średnicy 18'' z cewką3''. Wbudowany wzmacniacz w klasie D o mocy 1000W. Pasmo przenoszenia 30Hz-140Hz. Maksymalne SPL 134dB (half space). Wbudowany moduł DSP z możliwością sterowania za pomocą aplikacji producenta dla urządzeń z systemem iOS. Wbudowany interfejs DANTE. | 1 | kpl |  |  |
| 2 | System monitorów scenicznych Aktywny głośnik z przetwornikami 12", oraz 1.4", wbudowane wzmacniacze o mocy mon. 1500W pracujące w klasie D, wszelkie zwrotnice oraz procesory głośnikowe powinny posiadać gotowe ustawienia ułatwiające codzienne użytkowanie jak: PA, DJ, Monitor, Soloist; zintegrowany mikser dla min. 2 źródeł dźwięku, zabezpieczenia klasy nie gorszej niż „Smart Protect", wbudowane nakrętki do podwieszania z gwintem nie mniejszym niż M10 oraz wbudowane gniazdo do statywu głośnikowego. Zakres przetwarzanych częstotliwości (-3dB) nie mniej niż: 558Hz-17kHz, maks. Peak SPL nie powinien być gorszy niż 131dB. Głośnik powinien umożliwiać zastosowanie jako monitor podłogowy „Wedge", z kątem pochylenia 60st. | 6 | kpl |  |  |
| 3 | Mikser dźwięku z akcesoriami. Cyfrowa konsoleta mikserska oraz moduł wejściowo/wyjściowy. Konsoleta powinna spełniać następujące wymogi min 33 zmotoryzowane tłumiki o długości 100mm.48 kanałów miksujących.20 szyn Aux(8 mono + 6 stereo). 8 grup DCA, z funkcją rozwinięcia.32 wejścia analogowe typu combo mic/line+2 stereo wejścia liniowe RCA na tylnym panelu konsolety. 16 analogowych wyjść XLR na tylnym panelu konsolety. 8 procesorów efektów i 10 korektorów graficznych. Możliwość rejestrowania/odtwarzania 34 kanałów via USB 2.0 + 2 kanałów via USB drive. Wyświetlacz dotykowy. Wsparcie dla protokołu DANTE,dzięki zainstalowanej karcie/interfejsowi DANTE pochodzącemu od tego samego producenta. Moduł wejściowo wyjściowy o rozmiarze nie większym niż 3U 19'' wyposażony będzie w 32 wejścia mikrofonowe XLR, 14 wyjść analogowych XLR, wyjście cyfrowe AES, wyjście słuchawkowe oraz wyjście 'Monitor' 1/4''. Moduł będzie wyposażony w kartę rozszerzeń DANTE .Moduł będzie posiadać funkcję 'Direct to disc recording”( bezpośredniego nagrywania na dysk twardy). Moduł będzie mieć możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji z urządzenia iOS. Możliwość podpięcia niezależnego sterownika stertownika DANTE z minimum 16 motoryzowanymi suwakami. | 1 | kpl |  |  |
| 4 | Komplet mikrofonów Komplet mikrofonów scenicznych, 4 x mikrofon instrumentalny spełniający wymogi:Typ przetwornika : Dynamiczne Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa Waga: 284 g Zestaw 4 mikrofonó wokalnych o parametrach:Typ przetwornika : Dynamiczne Wykres kierunkowości: Superkardioida Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz Czułość (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa Waga: 278 g. Mikrofon do bębna basowego spelniający wymogi: Charakterystyka kierunkowa kardioida Pasmo przenoszenia 20 do 17 000 Hz Czułość 1,8 mV/Pa (-55 dBV) Maks. SPL przy 0,5% THD poza zakresem mierzalnym Równoważny poziom szumu (IEC 60268-4) 21 dB-A Współcz. sygnał/szum (A-ważone) 73 dB Impedancja / Impedancja wejścia =<210 Ohm / >=600 Ohm Złącze 3 pinowy XLR Wykończenie ciemne szaroniebieskie metaliczne emaliowane Wymiary 150 x 70 x 115 mm Waga / waga z opakowaniem 380g / 990g Akcesoria standardowe uchwyt SA60 .komplet mikrofonów pojemnościowych o parametrach:Wkładka: 3/4 cala [19 mm], pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie, Charakterystyka kierunkowości: hyperkardioidalna, Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, Impedancja wyjściowa: 200 Ohm, Stosunek sygnału do szumu: >77 dB [IEC268-15], Ekwiwalentny poziom szumów: <17 dBA [krzywa korekcji A zgodna z IEC268-15], Maks. SPL: 140 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm], Czułość: -39 dB, 1 V/Pa [12 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB, Dynamika [DIN IEC651]: 123 dB [IEC268-15], Zasilanie: Phantom P48, P24, P12, bateria 9 V, Ciężar bez baterii: 371 g, Ciężar z baterią: 680 g. 1 Cyfrowy zestaw bezprzewodowy składający się z czterokanałowego odbiornika oraz czterech nadajników mikrofonowych typu handheld. Odbiornik 2 antenowy UHF "Dual-tuner Digital Diversity" w obudowie rack 1U z wymiennymi antenami. Przetwarzanie sygnału audio z rozdzielczością 24bit / 44.1kHz. Latencja < 4.0 ms. Funkcja klasy ACT pozwalajaca na błyskawiczne i precyzyjne dostrojenie nadajnika do częstotliwości odbiornika. Przejrzysty wyświetlacz graficzny OLED wskazuje częstotliwość pracy, zaprogramowany kanał i grupę dla częstotliwości pracy, wskaźnik poziomu sygnału radiowego RF oraz audio AF, ostrzeżenie przed interferencją z zakłócającym sygnałem zewnętrznym, wskaźnik poziomu baterii nadajnika. Łatwa obsługa ustawienia częstotliwości poprzez funkcję „Auto Scan”. Blokada panelu przedniego. Zakres częstotliwości nośnych 2400 – 24835 MHz. 12 presetów częstotliwiści, każda podzielona na dodatkowe 4 dodatkowe. Wbudowany adaptacyjny system do pomijania częstotliwości używanych przez urządzenia WiFi. Wyjścia symetryczne XLR i niesymetryczne Jack. Alternatywne wyjście Mix dla kanałów 1-2 oraz 3-4 na zlączu Jack z przelącznikiem Mix/Chan. Pasmo przenoszenia 20 Hz-20kHz -2dB. Zniekształcenia <0.1% (1KHz). Odstęp od szumu >115dB(A). Zasilanie z zewnętrznego zasilacza. 1 Cyfrowy zestaw bezprzewodowy składający się z czterokanałowego odbiornika oraz czterech nadajników typu body pack z mikrofonami nagłownymi. Odbiornik 2 antenowy UHF "Dual-tuner Digital Diversity" w obudowie rack 1U z wymiennymi antenami. Przetwarzanie sygnału audio z rozdzielczością 24bit / 44.1kHz. Latencja < 4.0 ms. Funkcja klasy ACT pozwalająca na błyskawiczne i precyzyjne dostrojenie nadajnika do częstotliwości odbiornika. Przejrzysty wyświetlacz graficzny OLED wskazuje częstotliwość pracy, zaprogramowany kanał i grupę dla częstotliwości pracy, wskaźnik poziomu sygnału radiowego RF oraz audio AF, ostrzeżenie przed interferencją z zakłócającym sygnałem zewnętrznym, wskaźnik poziomu baterii nadajnika. Łatwa obsługa ustawienia częstotliwości poprzez funkcję „Auto Scan”. Blokada panelu przedniego. Zakres częstotliwości nośnych 2400 – 24835 MHz. 12 presetów częstotliwiści, każda podzielona na dodatkowe 4 dodatkowe. Wbudowany adaptacyjny system do pomijania częstotliwości używanych przez urządzenia WiFi. Wyjścia symetryczne XLR i niesymetryczne Jack. Alternatywne wyjście Mix dla kanałów 1-2 oraz 3-4 na zlączu Jack z przelącznikiem Mix/Chan. Pasmo przenoszenia 20 Hz-20kHz -2dB. Zniekształcenia <0.1% (1KHz). Odstęp od szumu >115dB(A). Zasilanie z zewnętrznego zasilacza Zestaw 4 pojemnościowych mikrofonów małomembranowych do nagłaśniania chóru i instrumentów akustycznych o parametrach Kapsuła: 1/2 cala [19 mm], pojemnościowa, polaryzowana ewnętrznieCharakterystyka kierunkowości: kardioidalna Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz Impedancja wyjściowa: 100 Ohm Stosunek sygnału do szumu [IEC651]: 78 dB Ekwiwalentny poziom szumów: <16 db Maks. SPL: 143 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm]Czułość: -38 dB, 1 V/Pa [12 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB Zasilanie: Phantom P48 [38 - 52 V], P24 [20 - 26 V]Pobór prądu: 4 mA, 2 mA Ciężar: 100 g | 1 | kpl |  |  |
| 5 | Okablowanie / statywy Zestaw niezbędnego okablowanie w tym: Kable wieloparowy minimum 90 metrów, kable przyłączeniowe XLR/XLR 6m x 16 szt. XLR/XLR 3m x 8 szt. Kable instrumentalne 4 x Jack / Jack, Kable DANTE 2 komplety. 12 statywów mikrofonowych podłogowy łamany na składanej trójnożnej postawie. Mocowanie mikrofonu systemem Quick-N-EZ Adaptor (mechanizm zaciskowy). Mocowanie poprzeczki systemem Quick-N-EZ Boom Retainer (mechanizm zaciskowy). Regulacja wysokości statywu systemem EZ Clutch (mechanizm sprzęgłowy).Wysokość statywu 104,5-168cm. | 1 | kpl |  |  |
| 6 | Kasety przyłączeniowe / materiały pomocnicze Kaseta przyłączeniowa, na scenie oraz widowni, z złączami XLR / RJ45 / 24/8, Kaseta przyłączeniowa tył widowni 8 x XLR , 2 x DANTE, Dibox pasywny stereo podwójne wejścia 1" o wysokiej impedancji z wyjściami Thru i przełącznik -15db, podwójne wyjścia XLR o niskiej impedancji i Przełącznik odcięcia masy „Ground lift”. 1 szt. Dibox aktywny Aktywny wyposażony jest w wejście „Input” o wysokiej impedancji 1/4 "Thru” z redukcją -20db. Przełącznik „Merge”, który zamienia gniazdo „Thru” na drugie wejście - do sumowania źródła stereo do wyjścia mono. Zbalansowane wyjście XLR posiada przełączniki polaryzacji, „Low cut”, Przełącznik odcięcia masy „jest zasilany fantomem 48V. 2 szt. Złącza, kable zasilające, linki zabezpieczające. | 1 | kpl |  |  |
| 7 | Montaż uruchomienie szkolenie | 1 | kpl |  |  |

|  | Konstrukcje sceniczne montażowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | ilość | j.m. | Wartość | wartość |
|  |  |  |  | jedn. | netto w zł |
| 1 | Konstrukcja górna sceny cja z rury aluminiowej 7 x 700cm ( 49m ) , o średnicy 50mm grubości ścianki minimum 2 mm, montowana do sufitu specjalnym uchwytem o długości 30cm z uchwytem do montażu koryta kablowego metalowego 10cm x10cm. (Montaż do sufitu minimum co 150 cm), konstrukcja pod oko tarowanie, konstrukcja z rury aluminiowej 56 m montowana do ścian bocznych na wysięgnikach 15-30 cm. Konstrukcja kulisy sceny 6 x 150 cm. | 1 | kpl |  |  |
| 2 | Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze montażowe, kotwy mocujące, śruby, linki, łączniki uchwyty, zapewniające bezpieczeństwo oraz stabilność montowanej konstrukcji. Wszystkie kotwy oraz elementy mocujące powinny mieć niezbędne atesty bezpieczeństwa. | 1 | kpl |  |  |
| 4 | Montaż Montaż konstrukcji | 1 | kpl |  |  |
| 5 | Moduły sceniczne demontowane Podesty aluminiowe sceniczne o wymiarach 200cm x 100cm obciążalność 750 kg na m2, 22 szt,, komplet nóg podestów scenicznych o wysokości 60cm, 2 komplety schodów z barierką szerokość 100 cm, barierka ochronna sceny krawędzi bocznych. Elementy montażowe, Niezbędne materiały pomocnicze zapewniające bezpieczne użytkowanie podestów, montaż demontaż sceny. | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |

|  | System oświetlenia scenicznego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | ilość | j.m. | Wartość | wartość |
|  |  |  |  | jedn. | netto w zł |
| 1 | Reflektor LED z uchwytem światło białe 4 szt Reflektor teatralny :Ręczna regulacja ostrości, Ręczny zoom od 14 ° do 41 °,Typ diody LED: 1 biała ciepła LED 120 W,Temperatura barwowa: 3000 K,Kąt świecenia: 14 - 41 °, Stand alone, master / slave i tryby DMX,Liczba kanałów DMX: 3, Złącze DMX: XLR trzybiegunowe,Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz ~Zużycie energii: 120 W,Moc wejściowa i wyjściowa: 4 pary ( 8 sztuk) Sterowany DMX reflektor teatralny, Może być sterowany przez DMX-512 lub bezpośrednio na urządzeniu za pomocą czarno-białego wyświetlacza LED Źródło światła: 20 x 6W HighPower TCL 3w1 LED CW / WW / A (CW ca, 6400 K, WW ok. 2800 K i Amber) Kąt świecenia: ok. 36 °,Sterowanie: DMX 512 (kanały 4/6/9) Tryb automatyczny Tryb Stand-Alone (regulowana temperatura koloru), Wyświetlacz LED do ustawiania wszystkich ważnych funkcji, Wejście i wyjście DMX: 3-pinowe złącze XLRZasilanie: 110-230 V AC, 50-60 Hz, Maksymalne zużycie prądu: ok. 120 W, Osłony kadrujące. | 8 | Kpl. |  |  |
| 2 | Oświetlacz LED z uchwytem 6 szt Źródło światła: 18 diod RGBW 4 w 1 8W LED, Zaopatrzenie w energię elektryczną: 110 - 230 V AC, 50/60 Hz, Maksymalny pobór mocy: 120 W, Wejście i wyjście zasilania: gniazdo i złącze IEC Wejście i wyjście DMX: 3-pinowe złącze XLR, Sterowanie: DMX 512 (4, 6 lub 8 kanałów) Master / Slave,Sterowanie muzyką (wbudowany mikrofon z regulowaną czułością) Tryb automatyczny, 2 szt Typ LED: 12 x 12W RGBWA + UV 6 w 1 Kąt świecenia: 25 ° Częstotliwość odświeżania: 3000 Hz 5 trybów DMX: 2-, 3-1, 3-2, 6-, 9-kanałowy Wejście / wyjście 3-Pin XLR DMX Podwójny uchwyt z antypoślizgowymi śrubami blokującymi oferuje liczne opcje montażu,Zużycie energii: 138 W Napięcie robocze: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz,Zasilanie: wejście i wyjście Neutrik Power Twist,Obudowa układu chłodzenia: kolor obudowy: czarny,Incl. kabel zasilający 1 250 | 8 | kpl |  |  |
| 3 | DIMER z zasilaczem Dimmer 12 x 2300 VA w obudowie naściennej z wyłącznikiem różnicowoprądowym, Z dedykowaną rozdzielną elektryczną systemu oświetleniowego. | 1 | kpl |  |  |
| 4 | Reflektor Teatralny z osprzętem Reflektor teatralny typu „TheatrSpotl” 1000 W, zoom zakres regulacji 10-40 stopni, Ramka filtra koloru (wymiary zewnętrzne 19,5 x 19,5 cm) osłony kadrujące. Uchwyt mocujący. | 12 | kpl |  |  |
| 5 | Sterownik oświetlenia z osprzętem Pulpit serowania oświetlenia z komputerem sterującym oraz sterownikiem manualnym Połączenie USB z komputerem PC lub Mac, Zgodny z Windows, Linux lub OSX Programowane przyciski odtwarzania scen, Przyciski stron, grup i 4 przycisków makro 8 Enkoderów, 12 suwaków,2 bezpośrednie wyjścia DMX, 1024 kanły, Ściemniana lampa LED, Wbudowany zasilacz, Wbudowany koncentrator USB, Wejście audio. spliter DMX 6 wyjść , Bezprzewodowy tablet minimum 9,7 cala 32GB RAM z Oprogramowaniem. | 1 | kpl |  |  |
| 6 | Reflektor kadrujący Reflektor” prowadzący” punktowy z statywem Źródło światła: 120 W LED, Kąt wiązki: 8 ° - 15 °,Temperatura barwowa: 10000 K, Częstotliwość odświeżania: 4000 Hz, Natężenie światła w odległości 8 ° i 3 m: 27500 luksów, Migawka: 0-20 Hz, Ściemniacz: 0 - 100%, Zmotoryzowana irys, Filtr koloru dla innej temperatury światła: 2800 K / 4500 K / 5400 K / 6500 K i otwarty, Ramka filtra koloru do wstawiania niestandardowych filtrów kolorów z przodu,Panel kontrolny do bezpośredniego wyboru filtrów temperatury barwowej, Suwaki dla ściemniacza, migawki i irysa, Wentylator chłodzony,Wejście zasilania: Power Twist, Zasilanie: AV 100 - 240 V przy 50/60 Hz,Zużycie energii: 185 W | 2 | szt |  |  |
| 7 | Reflektor - Led Wash 190 W LED “Moving Head Wash”,Diody LED 19 x 10 W RGBW Quad-Color i (4-IN-1) ,Zmotoryzowany zoom: 10 - 60 ° kąt świecenia, 14 kanałów DMX 64 Makra kolorów, Elektroniczne przyciemnianie: 0% - 100% Tryb odwrócenia Pan / Tilt, Pan: 540 stopni, pochylenie: 200 °, - 16-bitowe sterowanie obrotem / pochyleniem, 4-przyciskowy ekran DMX Menu z odwróconym widokiem 180 °,Silniki krokowe z "mikro-krokiem",z uchwytem Omega do montażu poprzecznego 3-pinowe i 5-pinowe wejście / wyjście XLR, Wentylator chłodzony, Stroboskop elektroniczny wolny do szybkiego, Power Twist AC In / Out z tyłu dla zasilania łańcuchowego (do 5 wiązek kolorowych Inno Z19 @ 120 V i 11 wiązek koloru Inno Z19 @ 230V). | 6 | szt |  |  |
| 8 | Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze, uchwyty, linki zabezpieczające, złącza, gniazda , puszki. rozdzielacze. Zapewniające właściwą prace systemu. |  | kpl |  |  |
| 9 | Okablowanie Kable zasilające, oraz sterujące DMX, | 1 | kpl |  |  |
| 10 | Montaż uruchomienie szkolenie | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |