Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY.

CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

- Komputer MIniPC - 10 sztuk

- Monitor komputerowy – 10 sztuk

- Mysz komputerowa – 10 sztuk

- Klawiatura komputerowa – 10 sztuk

- Drukarka laserowa - 1 sztuka

- Urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka

- Laptop – 1 sztuka

- Zasilacz awaryjny – 3 sztuki

CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO

- Aktywny zestaw nagłośnieniowy wraz z zestawem mikrofonów bezprzewodowych doręcznych – 1 sztuka

- Mobilny zestaw nagłośnienia – 1 sztuka

CZĘŚĆ 3 – DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

- Projektor – 1 sztuka

- Ekran projekcyjny – 1 sztuka

- Stolik projekcyjny – 1 sztuka

- Uchwyt sufitowy – 1 sztuka

- Aparat cyfrowy – 2 sztuk

CZĘŚĆ 4 – DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO

- Serwer NAS - 1 sztuka

- Telefon VOIP – 6 sztuk

- Przełącznik sieciowy PoE – 2 sztuki

- Bezprzewodowy punkt dostępowy PoE – 4 sztuki

CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

|  | Komputer MiniPC szt. 10 |
| --- | --- |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Klasa: Komputer MiniPC |
| 2 | Liczba rdzeni procesora – min. 2 |
| 3 | Podstawowe taktowanie procesora min. 1,2 GHz |
| 4 | Pamięć CACHE L2 min. 2 MB |
| 5 | Zainstalowana pamięć RAM min. 4 GB DDR3 |
| 6 | Dysk wewnętrzny – min. 240 GB SSD |
| 7 | Karta graficzna zintegrowana lub dedykowana |
| 8 | Złącze HDMI - min.1 |
| 9 | Karta bezprzewodowa WiFi 802.11 b/g/n/ac |
| 10 | Komunikacja Bluetooth – min. 4.0 |
| 11 | Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s |
| 12 | Złącze sieciowe RJ-45 |
| 13 | Złącza USB 3.0 min. 4 |
| 14 | VESA 100x100 |
| 15 | Wyjście audio |
| 16 | System operacyjny Windows® 10 Professional w 64 bitowej architekturze systemu wraz z licencją w polskiej wersji językowej lub równoważny, zapewniający w 100% poprawną obsługę programów z rodziny Microsoft Office 2013, 2016, 2019 oraz bezproblemową współpracę z powszechnie dostępnymi urządzeniami peryferyjnymi. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego i nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający informuje, iż nie wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, może to zrobić dostawca realizujący zamówienie. Zamawiający informuje, iż wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności,na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji, o ile licencja/klucz nie jest ulokowana w BIOS-ie komputera. Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia legalności/prawidłowości dostarczonych kluczy licencji u producenta oprogramowania |
| 17 | Zasilacz sieciowy, instrukcja, sterowniki |
|  | Monitor komputerowy szt.10 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Klasa monitora - LCD |
| 2 | Przekątna – min. 21,5” |
| 3 | Rozdzielczość matrycy – min. FullHD |
| 4 | Interfejs HDMI |
| 5 | Interfejs Audio In |
| 6 | VESA 100x100 |
| 7 | Wbudowane głośniki stereo |
|  | Mysz komputerowa szt.10 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Typ – przewodowa |
| 2 | Rodzaj - optyczna |
| 3 | Interfejs - USB |
| 4 | Przyciski – min. 2 |
| 5 | Rolka przewijania |
| 6 | Rozdzielczość optyczna – min. 800 dpi |
| 7 | Długość przewodu – min. 1,8 m |
|  | Klawiatura komputerowa szt. 10 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Typ – przewodowa |
| 2 | Rodzaj - klasyczna |
| 3 | Interfejs - USB |
| 4 | Długość przewodu – min. 1,8 m |
| 5 | Wbudowany blok numeryczny |
| 6 | Układ klawiatury – Amerykański US |
|  | Drukarka laserowa - szt. 1 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Technologia druku: laserowa - monochromatyczna |
| 2 | Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, pocztówki, koperty (C5, DL, B5) |
| 3 | Pamięć wewnętrzna min.64 MB |
| 4 | Pojemność podajnika min. 100 arkuszy |
| 5 | Automatyczny podajnik papieru DUPLEX |
| 6 | Rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi |
| 7 | Prędkość wydruku min. 25 stron/min |
| 8 | Automatyczny druk dwustronny |
| 9 | Druk w sieci - ethernet |
| 10 | Złącze USB 2.0 |
| 11 | Złącze USB Host |
| 12 | Złącze RJ45 10/100/1000 |
| 13 | Obsługa protokołu sieciowego TCP/IP: IP v4 |
| 14 | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| 15 | W zestawie kabel zasilający, kabel USB, płyta CD ze sterownikami do systemu Windows 10 i instrukcją obsługi oraz toner startowy |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne szt.1 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Rodzaj urządzenia – wielofunkcyjne (druk, skan, kopia) |
| 2 | Pamięć wewnętrzna min. 512 MB |
| 3 | Interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
| 4 | Interfejs USB 2.0 |
| 5 | Interfejs USB Host |
| 6 | Obsługa protokołu sieciowego TCP/IP: IP v4 |
| 7 | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60 Hz |
|  | DRUKOWANIE: |
| 8 | Technologia druku: laserowa - mono |
| 9 | Prędkość druku min. 25 stron/min |
| 10 | Rozdzielczość 1200x1200 dpi |
| 11 | Obsługiwane formaty papieru: A3, A4, A5, B4, B5, koperta DL |
| 12 | Drukowanie dwustronne DUPLEX |
| 13 | SKANOWANIE: |
|  | Prędkość skanowania min. 25 oryginałów/min |
| 14 | Rozdzielczość skanowania min. 600 dpi |
| 15 | Rozmiary skanowanych oryginałów: A3, A4, A5, B4,B5 |
| 16 | Standardowy sterownik sieciowy TWAIN |
| 17 | Skanowanie do e-mail |
| 18 | Skanowanie do skonfigurowanego foldera sieciowego |
| 19 | Skanowanie dwustronne |
| 20 | Automatyczny podajnik dokumentów ADF |
| 21 | KOPIOWANIE: |
|  | Kopiowanie od 1 do 999 kopii ustawialne |
| 22 | Rozdzielczość 600x600 dpi |
| 23 | Zoom ustawiany w zakresie od 25% do 300% |
| 24 | Automatyczne kopiowanie dwustronne |
|  | Laptop szt.1 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
|  | Rodzaj: notebook |
|  | Przekątna ekranu: 17,3” |
|  | Rodzaj matrycy: błyszcząca lub matowa |
|  | Rozdzielczość matrycy: min. 1600x900 HD+ |
|  | Liczba rdzeni procesora – min. 2 |
|  | Podstawowe taktowanie procesora min. 2,2 GHz |
|  | Pamięć CACHE L2 min. 3 MB |
|  | Zainstalowana pamięć RAM min. 4 GB DDR3 |
|  | Dysk wewnętrzny – min. 120 GB SSD |
|  | Karta graficzna zintegrowana lub dedykowana |
|  | Kamera internetowa min. 1.0 Mpix |
|  | Wbudowany mikrofon |
|  | Wbudowane głośniki stereo |
|  | Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW DL |
|  | Złącze HDMI - min.1 |
|  | Złącze zasilania DC-in |
|  | Bateria Li-Ion min. 3200 mAh |
|  | Karta bezprzewodowa WiFi 802.11 b/g/n/ac |
|  | Komunikacja Bluetooth – min. 4.0 |
|  | Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s |
|  | Złącze sieciowe RJ-45 |
|  | Złącza USB min. 3 |
|  | Złącza USB 3.0 min.1 |
|  | Wbudowany czytnik kart pamięci |
|  | Wyjście/Wejście audio |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna |
|  | Wielodotykowy touchpad |
|  | Możliwość zabezpieczenia linką Kensington |
|  | System operacyjny Windows® 10 Professional w 64 bitowej architekturze systemu wraz z licencją w polskiej wersji językowej lub równoważny, zapewniający w 100% poprawną obsługę programów z rodziny Microsoft Office 2013, 2016, 2019 oraz bezproblemową współpracę z powszechnie dostępnymi urządzeniami peryferyjnymi. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego i nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający informuje, iż nie wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, może to zrobić dostawca realizujący zamówienie. Zamawiający informuje, iż wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności,na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji, o ile licencja/klucz nie jest ulokowana w BIOS-ie komputera. Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia legalności/prawidłowości dostarczonych kluczy licencji u producenta oprogramowania |
|  | Zasilacz awaryjny UPS szt.3 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
|  | Topologia: Offline |
|  | Rodzaj obudowy: wolnostojąca |
|  | Moc pozorna/wyjściowa min. 500VA |
|  | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe / przeciwprzepięciowe |
|  | Sygnalizacja pracy: LED i dźwiękowa |
|  | Zimny start |
|  | Ilość gniazd min. 4 szt. |
|  | Rodzaj gniazd sieciowych: Schuko lub EU PL |
|  | Złącze RJ45 in/out |
|  | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60 Hz |
|  | W zestawie kabel zasilający, instrukcja |

CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO

|  | Aktywny zestaw nagłośnieniowy wraz z zestawem mikrofonów bezprzewodowych doręcznych szt.1 |
| --- | --- |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Moc wyjściowa / całkowita min. 500W |
| 2 | Ilość kolumn min. 2 |
| 3 | Możliwość zamocowania kolumn na statywach |
| 4 | Regulacja tonów niskich / wysokich |
| 5 | Regulacja głośności |
| 6 | Wejście liniowe Audio do podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku |
| 7 | Wejście mikrofonowe |
| 8 | Wbudowana łączność Bluetooth |
| 9 | Zasilanie AC220 – 240V/50HZ |
| 10 | Zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych doręcznych kompatybilnych z zestawem nagłośnienia |
| 11 | 2 statywy / stojaki pod kolumny |
| 12 | Torba do przenoszenia statywów |
| 13 | 2 kable głośnikowe speakon min. 5m długości |
| 14 | W zestawie: kabel zasilający, instrukcja, torba, kable głośnikowe, pokrowiec na statywy, statywy |
|  | Mobilny zestaw nagłośnienia szt.1 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Typ: kolumna mobilna |
| 2 | Moc wyjściowa / całkowita min. 200W |
| 3 | Regulacja tonów niskich / wysokich |
| 4 | Regulacja głośności |
| 5 | Wejście liniowe Audio do podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku |
| 6 | Wejście mikrofonowe |
| 7 | Wbudowana łączność Bluetooth |
| 8 | Wbudowany odtwarzacz MP3 USB / SD |
| 9 | Zasilanie AC 220 – 240V/50HZ |
| 10 | Zasilanie DC 12V z wbudowanej baterii |
| 11 | Bezprzewodowy mikrofon doręczny min.1 szt. |
| 12 | Pilot do obsługi nagłośnienia |
| 13 | Uchwyt i kółka do transportu |
| 14 | W zestawie: mikrofon, pilot, kabel zasilający, instrukcja |

CZĘŚĆ 3 – DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

|  | Projektor szt.1 |
| --- | --- |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Technologia: DLP lub LCD |
| 2 | Jasność: min. 3200 ANSI Lumen |
| 3 | Rozdzielczość 1280x800 XWGA |
| 4 | Format: 16x10 |
| 5 | Kontrast min. 15000:1 |
| 6 | Wejście HDMI |
| 7 | Wejście VGA |
| 8 | Wejście Audio In |
| 9 | Wejście USB |
| 10 | Opcjonalny moduł WiFi |
| 11 | Wbudowany głośnik |
| 12 | Obsługa pilotem |
| 13 | Zasilanie AC 220 – 240V/50HZ |
| 14 | W zestawie: kabel zasilający, instrukcja, pilot |
|  | Ekran projekcyjny szt.1 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Typ: ręczny |
| 2 | Sposób montażu: ścienny |
| 3 | Szerokość minimalna: 180 cm |
| 4 | Format: 16:9 |
|  | Stolik projekcyjny szt.1 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Ilość półek: 2 |
| 2 | Regulacja wysokości |
| 3 | Regulacja nachylenia |
| 4 | Minimalna wysokość: 85 cm |
| 5 | Minimalny udźwig: 8 kg |
| 6 | Kółka transportowe |
| 7 | Możliwość blokowania kółek |
|  | Uchwyt sufitowy do projektora szt.1 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Typ: sufitowy |
| 2 | Regulacja wysokości |
| 3 | Regulacja pochylenia: min. +/-15º |
| 4 | Minimalna odległość od sufitu: 40 cm |
| 5 | Maksymalne obciążenie: 15 kg |
| 6 | Kółka transportowe |
| 7 | Możliwość blokowania kółek |
|  | Aparat cyfrowy szt. 2 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
|  | Typ: lustrzanka cyfrowa |
|  | Rozdzielczość matrycy: min. 18 Mpix |
|  | Typ matrycy: CMOS |
|  | Wielkość matrycy: APS-C |
|  | Obiektyw: Ekwiwalent 18 - 55 mm - dla formatu 35 mm |
|  | Zakres iso: min. 100 |
|  | Wizjer optyczny |
|  | Ekran LCD |
|  | Stabilizacja optyczna w korpusie lub w obiektywie |
|  | Wbudowana lampa błyskowa |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej |
|  | Nagrywanie wideo min. FullHD 25kl/s |
|  | Wbudowany czytnik kart SD |
|  | Interfejs USB |
|  | Interfejs HDMI |
|  | W zestawie: kabel USB, torba ochronna, karta pamięci SD 2GB, dedykowany akumulator zasilający, instrukcja |

CZĘŚĆ 4 – DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO

|  | Serwer NAS szt. 1 |
| --- | --- |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Format dysku: 3,5" SATA III |
| 2 | Liczba kieszeni dyskowych - 1 |
| 3 | Interfejs USB 2.0 - min. 1 |
| 4 | Interfejs GbE |
| 5 | Liczba portów LAN - 1 |
| 6 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows®, Linux |
| 7 | Zamontowany dysk wewnętrzny: |
| 8 | Pojemność zamontowanego dysku: min. 2 TB |
| 9 | Format: 3,5" |
| 10 | Typ podłączenia: SATA III |
| 11 | Częstotliwość taktowania procesora – min. 800 MHz |
| 12 | Ilość rdzeni procesora - min. 2 |
| 13 | Architektura procesora – 64 bit |
| 14 | Pamięć systemowa – min. 256 MB DDR3 |
| 15 | W zestawie: kabel zasilający lub zasilacz, przewód Ethernet |
|  | Telefon VOIP szt.6 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | VOIP standard: SIP 2.0 |
| 2 | Obsługa protokołów sieciowych: TCP, UDP, ICMP, RARP, ARP, NTP, SNTP, UpnP, FTP, TFTP, DNS, DHCP |
| 3 | Obsługa standardu PoE IEEE 802.3af |
| 4 | Port WAN RJ45 |
| 5 | Port PC RJ45 |
| 6 | Standard Ethernet: 10/100 Mb/s |
| 7 | HD Audio w słuchawce / aparacie |
| 8 | Obsługa standardu QoS |
| 9 | Port RJ9 do słuchawki |
| 10 | Funkcja głośnomówiąca |
| 11 | Wyświetlacz graficzny z podświetleniem |
| 12 | Ilość obsługiwanych kont SIP: min. 2 |
| 13 | Wstrzymanie / wyciszenie połączenia |
| 14 | Książka telefoniczna |
| 15 | Przekierowanie / połączenie oczekujące |
| 16 | Konfiguracja przez przeglądarkę / telefon / AUTO |
| 17 | Wskaźnik LED dla połączeń |
| 18 | Identyfikacja dzwoniącego |
| 19 | Menu w języku polskim |
| 20 | Współpraca z centralami telefonicznymi Slican |
| 21 | Zasilanie AC 220 – 240V/50HZ |
| 22 | W zestawie: aparat telefoniczny, słuchawka, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja |
|  | Przełącznik sieciowy PoE szt.2 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Ilość portów Ethernet RJ45 10/100 Mb/s t: min. 24 |
| 2 | Ilość obsługiwanych portów PoE: min. 16 |
| 3 | Standard PoE 802.3at/af |
| 4 | Ilość portów RJ45 10/100/1000 Mb/s: min. 2 |
| 5 | Ilość portów SFP Gigabit: min. 2 |
| 6 | Montaż w szafie RACK |
| 7 | Zarządzanie przez przeglądarkę / CLI |
| 8 | Przepustowość: min. 8 Gp/s |
| 9 | Zasilanie 100-240 V AC/50-60Hz |
| 10 | W zestawie: przełącznik, kabel zasilający, instrukcja, elementy montażowe do szafy RACK |
|  | Bezprzewodowy punkt dostępowy PoE szt.4 |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność |
| 1 | Tryb pracy: Access Point |
| 2 | Ilość złączy RJ45 10/100: min.1 |
| 3 | Obsługa standardu: 802.11 b, g, n |
| 4 | Obsługa standardu 802.3 af, 802.3 u |
| 5 | Częstotliwość pracy: 2,4 GHz |
| 6 | Prędkość transmisji: do 300 Mbps |
| 7 | Montaż na ścianie / suficie |
| 8 | Zarządzanie przez przeglądarkę |
| 9 | Izolacja klientów |
| 10 | Filtrowanie adresów MAC |
| 11 | Szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2 |
| 12 | Zasilanie: PoE |
| 13 | W zestawie: Urządzenie, instrukcja, kabel Ethernet |

Wymagana jest jednakowa gwarancja dla każdego z ww. urządzeń, nie mniej niż 24 miesiące.