Grabica, dn. 3 sierpnia 2023 r.

URZĄD GMINY

W GRABICY

97-306 GRABICA

ZP.271.4.9.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9

Zamawiający: Gmina Grabica zaprasza do złożenia oferty na:

- Przedmiot zamówienia i jego opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa altany ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża na terenie sołectwa Kamocinek:

Altana o wymiarach 8,3 m długości i 3,7 m szerokości wraz z gankiem o wymiarach 3 m długości i 1,3 m szerokości. Wysokość altany od wierzchu podłogi do spodu płatwi 2,10 m. Dach dwuspadowy o powierzchni około 70 m2 o nachylaniu 30 0 wraz z podbitką. Okapy o wysięgu 60 cm. Więźba dachowa obita od spodu deską boazeryjną. Pokrycie dachu z  blachodachówki z folią wiatrową . W ramach zamówienia należy wykonać orynnowanie PCV. Tylna ściana od strony zachodniej zabudowana deską boazeryjną. Drewno heblowane impregnowane w kolorze brązowym. Zakotwiczenie konstrukcji w stopach fundamentowych betonowych, które to wykonawca wykona w ramach niniejszego zamówienia. Podłoga z kostki betonowej  6 cm na podsypce z piasku z obrzeżem betonowym 6cm x 20 cm o powierzchni około 40 m2.

W ramach w/w robót, wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, 
a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.

- wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

- wykonania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o odpadach.

- dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót.

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt odbudowy (renowacji) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- udzielenia na przedmiot zamówienia 36 m-cy gwarancji jakości i wydłużenia okresu rękojmi za wady fizyczne do okresu równego gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:

45211320-8: Roboty budowlane w zakresie altan

45.23.32.00-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cenę ofertową zamówienia należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1) w PLN w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1360 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Cena musi zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Podane w ofercie ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wypłacone jednorazowo po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 listopada 2023 r.

- Kryterium wyboru ofert:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

Liczba przyznanych punktów w ramach ww. kryterium dla poszczególnych części zamówienia zostanie obliczone według wzoru:

Cena – najniższa cena ryczałtowa  - 100%

Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

Wartość punktowa Ceny = ---------------------------------------------------------------------- x 100

Cena brutto ocenianej oferty

W przypadku ww. kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy żłożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiajęcgo ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- Zawartość oferty:

    - wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

    - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (Wykonawca wskaże Zamawiającemu dostępność dokumentów w Formularzu ofertowym);

    - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentacji osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, np. pełnomocnictwo do podpisania oferty, umowa spółki cywilnej.

Uwaga! Wszelkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

projekt umowy w załączeniu

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):

nie dotyczy

- Warunki gwarancji:

określone w projekcie umowy

- Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres wykonawcy, nazwa i adres zamawiającego, z adnotacją „Budowa altany ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża na terenie sołectwa Kamocinek”

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:  Zbigniew Kałużny,

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,

tel. 0-44 / 616-11-78

- w zakresie procedury zapytania ofertowego: Małgorzata Tarnowska

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,

tel. 0-44 / 616-00-84

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

- Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy dostarczyć do dnia 11.08.2023 r. do godziny 12:00 do Urzędu Gminy w Grabicy, Grabica 66,  97-306 Grabica – Kancelaria

- Dodatkowe informacje:

nie dotyczy

WÓJT

Krzysztof Kuliński

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

- Formularz ofertowy,

- Projekt umowy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grabicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grabicy z siedzibą Grabica 66, 97-306 Grabica jest Wójt Gminy Grabica

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grabicy  jest Pan Grzegorz Szajerka                           adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znak: ZP.271.4.9.2023 pn. „Budowa altany ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża na terenie sołectwa Kamocinek” prowadzonego w oparciu o Regulamin dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Grabica o wartości poniżej 130 000,00 zł netto.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez Instrukcję kancelaryjną oraz przepisy prawa o archiwizacji dokumentów

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Kodeksu Cywilnego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Informacja o ograniczeniach:

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający żąda od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający żąda od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.